# 汽轮机筒阀安装技术及质量标准探讨

### 一、水轮机筒形阀安装工艺与质量标准探讨（论文文献综述）

汪林,田源泉,胡洪军,余明明[1]（2021）在《水电站筒形阀接力器提升杆断裂检测试验方法》文中研究表明水电站筒形阀的开启或关闭操作由6个均布于顶盖上的直缸接力器来实现同步运动,某些情况下筒形阀接力器提升杆会出现断裂,若仅断裂了1个接力器提升杆,一般筒阀开启关闭不受影响,该问题如果不能及时发现并处理,会导致筒阀工况进一步恶化,这将给水轮发电机组带来巨大的安全问题。本文提出了一种可快速检测水电站采用数字缸原理控制的筒形阀接力器提升杆是否断裂的检测试验方法,该方法操作简单、耗时短、无需拆开顶盖即可判断筒阀接力器提升杆是否断裂,本方法适用"多接力器缸间无液压关联"的情况。该方法已在水电站得到实际应用,取得了理想的效果。

邱崇俊[2]（2021）在《水轮机筒形阀安装调试技术总结》文中提出水轮机筒形阀作为水轮机的特殊进水阀门,在国外水电站得到广泛应用。目前国内漫湾、小湾、大朝山电站也陆续开始使用,其安装和高度较为复杂。在实际工程中,筒形阀成品因为体积过大无法运输,一般在厂内分瓣制作,抵达工地现场后进行相应的组焊、安装。筒形阀在现场安装的质量关系到今后电站的安全运行和水电站的经济效益,现场的组装、安装、调试至关重要。

何兆品[3]（2021）在《SQ水力发电厂机组安装工程项目进度与质量管理研究》文中研究表明随着我国经济和科技的不断发展,改革开放初期投建的一大批老旧的水利水电工程设施和设备已经逐渐不能满足当前的需要,只有尽快抓住机遇,完成老旧设施和设备的升级与改造才能符合当前的需要。为消除T集团公司旗下发电厂机组运行的安全隐患,提高运行效率,稳定电网运行条件,T发电有限公司响应上级集团公司的号召,全面实施SQ水力发电厂机组改造安装。如何高效地组织该发电厂机组设备改造工程项目的各项工作,应着力于做好哪些管理方面,才能有效地完成进度计划、保证工程质量继而提高整个工程项目的管理效益,成为了摆在公司和项目组织当前亟待解决的问题。基于上述情况,笔者根据SQ水力发电厂机组安装工程项目管理工作开展的需要和实际情况,提出项目进度和质量管理的研究和分析。本文尝试将项目进度和质量管理的方法和手段融入到整个机组安装实施的全生命周期当中,以项目进度管理的网络计划技术为纽带,对项目的进度实施科学的计划与控制;同时,还将全面质量管理的思想和理念相结合,严格贯彻全过程的质量管控之路,借此开启了SQ水力发电厂机组安装工程项目进度与质量两个维度的科学管理新模式。全文划分成五个部分来研究分析,首先对全文研究的背景阐述、指明采用的方法和结构等;然后对项目进度和质量管理的相关理论进行了研究,并归纳和总结了国内外研究的现状;紧接着借助项目描述、相关组织结构与独特性分析,概况了项目的基本情况;再然后分别使用WBS、网络计划技术、关键路径与挣值分析等方法和手段,尝试编制SQ水力发电厂机组安装工程项目进度计划和展开科学的控制,以期实现项目进度管理工作更加科学,确保项目如期交付;再就是按照项目质量管理的基本思路和主要内容,借助流程图、事故树分析法、控制图等方法和工具,尝试对SQ水力发电厂机组安装工程项目的质量进行合理的规划、全力的保证和严格的控制,以期形成项目质量管理的优秀保障,全面提升整个工程项目的质量水平;最后则是总结全文研究。SQ水力发电厂机组安装工程项目进度与质量管理的研究,是在依据国家、行业工程技术与建设管理规范的基础上,结合笔者多年的工程建设实践和经验总结,在一定程度上将为T发电有限公司日后水利水电工程建设与改造水平提升起到促进作用,可供日后各类水利水电工程建设项目管理人员参考和借鉴。

伏凯[4]（2020）在《水电站机电设备安装过程及工程质量控制对策》文中指出水电站中机电设备是将水的势能转换成电能的重要工具,价值较为昂贵且结构相对复杂,很多大型设备都是分部运输到现场进行组装。受施工现场条件的限制会造成设备安装很难有效进行,容易影响到工程工期,所以水电站机电设备安装工程质量控制是水电工程控制的重点内容。本文主要分析水电站机电设备安装过程及工程质量控制对策,希望能够对相关人士有所帮助。

王轩,白刚,周若愚[5]（2016）在《雅砻江锦屏一级水电站筒形阀安装工艺研究》文中提出锦屏一级水电站单机的装机容量为600 MW,其机组上装设的直径为8 750 mm的筒形阀是目前国内已运行电站中直径大、重量重、水头最高的电液数字液压伺服控制器同步筒形阀。详细介绍了该电站筒形阀的结构特点及其安装工艺,以及在安装过程中的重点和难点。通过锦屏一级水电站筒形阀安装,总结了水电站筒形阀安装工艺及其技术控制措施,以期为后续水电站类似阀的设计、安装以及调试等工序提供借鉴。

徐德新,乔进国[6]（2015）在《小湾水电站水轮机性能试验和技术改造综述》文中研究表明针对小湾水电站水轮机技术特点及制造难度,为进一步掌握机组运行特点和功能技术,电厂组织开展了对转轮、调速器、筒阀等核心部件的性能测试,并根据运行情况开展重大设备改造,有效地提高了水轮机运行性和可靠性;积极推进技术和管理创新,实现了生产管理信息化和智能化。

谭小春[7]（2013）在《溪洛渡水电站水轮机筒形阀安装》文中提出介绍了溪洛渡水电站水轮机筒形阀的结构特点、工作原理、安装流程以及工艺控制标准,在以往电站水轮机筒形阀的安装、运行和检修的经验基础上,结合溪洛渡电站的实际情况,优化并制定了水轮机筒形阀安装调试工艺,并在电站实际施工过程中不断的进行摸索和创新。通过对溪洛渡水电站水轮机筒形阀的安装调试过程进行总结,为同类型大型混流式水轮机筒形阀的安装提供实例。

王立军,胡志深,张越杰[8]（2013）在《澜沧江流域水电站机电设备监造及监理质量控制》文中研究表明在澜沧江流域水电站机电设备监造、监理质量控制工作中,以"守法、诚信、公正、科学"的准则,制定了监理细则,明确了质量目标和控制点,严格执行了工程建设的相关法律规范、技术标准、设计文件、合同,开展了以资料审核、巡视检查、平行检验、复查复验和旁站监理相结合的工作方式,落实了监理工作的各项要求,顺利完成了全部监理工作。

王振东[9]（2012）在《董箐水电站工程机电设备的安装调试实践》文中提出本文基于董箐水电站机电设备安装工程的实践,论述了在具体条件下水电站机电设备安装的过程与工艺,并对水轮发电机组及其附属设备安装质量进行了检测和试验,最终以一号机组为例,进行了试运行。董箐水电站是国家批准的《北盘江干流（矛口以下）规划报告》的第三个梯级,上游与马马崖梯级衔接,下游接红水河龙滩水电站。规划正常蓄水位490m,与上一梯级尾水衔接。电站装机容量880MW（4x220MW）,保证出力近期172MW,多年平均发电量近期30.26亿kW.h,年利用小时3439h。董箐水电站地处“六盘水、安顺、黔西南”火电基地中心,位于“黔电送粤”能源流向中的前沿位置,具有送电距离短的优越条件。电站由拦河坝、泄洪系统、引水系统、发电厂房及开关站组成。大坝为堆石坝。引水发电系统为四洞四机地面厂房。电站厂房为地面厂房,主厂房由装卸场、左安装间、主机间组成。主变位于上游副厂房,尾水系统由尾水管、出口闸门组成。本项目的主要施工范围包括四台套混流式水轮机及其附属设备（含机组+X轴线起向上游12.3m的压力钢管及与上游压力钢管的焊接；机组调速器、调速器油压装置、筒形阀油压装置、漏油装置、自动化元件及操作系统等）的安装；四台套单机容量为220MW的水轮发电机及其附属设备（含安装间定子安装支墩制作、定子现场组园、叠片、下线和转子组装,机组励磁系统、自动化元件等）安装工程；水力机械辅助设备及管路系统安装工程（主要包括：全厂透平油、绝缘油、技术供水、渗漏及检修排水、中低压压缩空气、电站水力量测等各系统设备及管路、自动化元件等）；厂内起重设备安装工程；发电机电压设备（含发电机中性点设备）安装工程；四台500kV,250MVA三相强油水冷电力变压器及其中性点设备安装工程；500kV SF6全封闭组合电器及SF6管线安装工程；500kV出线设备安装工程；以及全厂高低压厂用电系统安装工程、全厂接地安装工程、全厂照明安装工程等具体内容。本文针对水电站机电设备的安装与调试展开讨论,归纳了机电设备安装过程、工艺及检测试验方法,并通过试运行对工程质量进行了检验,并对机电设备安装过程中存在的的主要问题进行了分析。本文将能够为今后的水电站机电设备安装提供实际参考价值。

黄天顺,苏广福[10]（2001）在《水轮机筒形阀安装工艺与质量标准探讨》文中研究说明总结了漫湾水电站和大朝山水电站筒形阀装置的安装经验 ,初步探讨了筒形阀的安装工艺 ,提出了筒形阀安装过程中有关的质量标准。

### 二、水轮机筒形阀安装工艺与质量标准探讨（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、水轮机筒形阀安装工艺与质量标准探讨（论文提纲范文）

#### （1）水电站筒形阀接力器提升杆断裂检测试验方法（论文提纲范文）

0 引言

1 筒形阀工作原理及结构概述

2 筒阀接力器提升杆断裂检测试验方法

3 筒阀接力器提升杆断裂检测试验案例

4 结语

#### （2）水轮机筒形阀安装调试技术总结（论文提纲范文）

1 概述

2 筒阀的安装和调整

2.1 分瓣的筒形阀组装

2.2 筒形阀阀体合缝面焊接

2.3 筒形阀与顶盖的组装

2.4 筒阀接力器的安装

2.5 筒形阀的安装

2.6 筒形阀油压装置及附属部件的安装

2.7 筒形阀密封安装

3 筒形阀相关试验

3.1 系统管路安装与充油、首次动作试验

3.2 筒形阀液压控制阀组的操作控制

3.3 筒形阀电器控制装置的操作控制

3.4 筒形阀无水操作试验

3.5 筒形阀静水操作试验

3.6 筒形阀动水关闭试验

#### （3）SQ水力发电厂机组安装工程项目进度与质量管理研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 研究的背景及意义

1.1.1 研究的背景

1.1.2 研究的意义

1.2 研究的内容、方法及框架

1.2.1 研究的主要内容

1.2.2 研究的主要方法

1.2.3 研究的基本框架

第二章 项目相关理论综述

2.1 工程项目管理

2.1.1 工程项目进度管理

2.1.2 工程项目质量管理

2.2 国内外研究发展现状

2.2.1 国外研究动态

2.2.2 国内研究动态

2.3 本章小结

第三章 SQ水力发电厂机组安装工程项目概况

3.1 SQ水力发电厂机组安装工程项目简介

3.1.1 项目简况

3.1.2 项目描述

3.2 SQ水力发电厂机组安装工程项目组织分析

3.2.1 项目管理组织机构

3.2.2 项目管理组织责任分配

3.2.3 项目管理工作部署

3.3 SQ水力发电厂机组安装工程项目独特性

3.3.1 项目特点分析

3.3.2 项目可交付成果分析

3.3.3 项目管理现状及存在的问题分析

3.4 本章小结

第四章 SQ水力发电厂机组安装工程项目进度管理

4.1 SQ水力发电厂机组安装工程项目工作分解结构

4.2 SQ水力发电厂机组安装工程项目进度计划

4.2.1 项目活动定义

4.2.2 项目活动排序

4.2.3 项目活动时间估计

4.2.4 项目进度计划编制

4.2.5 项目进度计划优化

4.3 SQ水力发电厂机组安装工程项目进度控制

4.3.1 项目进度计划管理

4.3.2 项目进度影响因素分析

4.3.3 项目进度动态检查

4.3.4 项目进度挣值分析

4.4 SQ水力发电厂机组安装工程项目进度保障

4.4.1 项目组织保障

4.4.2 项目资源保障

4.4.3 项目技术保障

4.5 SQ水力发电厂机组安装工程项目进度与质量协调管理

4.6 本章小结

第五章 SQ水力发电厂机组安装工程项目质量管理

5.1 SQ水力发电厂机组安装工程项目质量规划

5.1.1 项目质量目标确定

5.1.2 项目质量管理组织建立

5.1.3 项目质量管理计划编制

5.1.4 项目质量管理流程制定

5.2 SQ水力发电厂机组安装工程项目质量保证

5.2.1 建立项目质量保证体系

5.2.2 健全项目质量管理制度

5.2.3 跟进项目质量保证措施

5.3 SQ水力发电厂机组安装工程项目质量控制

5.3.1 项目质量控制影响因素分析

5.3.2 项目质量控制流程

5.3.3 项目质量三阶段控制

5.3.4 项目质量控制措施

5.4 SQ水力发电厂机组安装工程项目质量检验

5.5 本章小结

第六章 结论

致谢

参考文献

#### （4）水电站机电设备安装过程及工程质量控制对策（论文提纲范文）

0 引言

1 水电站机电设备安装技术分析

1.1 水电站水轮发电机组安装技术分析

1.1.1 座环、蜗壳焊接

1.1.2 筒形阀安装

1.1.3 定子组装及安装

1.1.4 转子组装

1.2 水电站配电系统安装技术分析

1.3 水电站辅助管路安装技术分析

2 水电站机电设备安装工程质量控制对策

2.1 质量控制的相应程序

2.2 提升不同专业之间的协调管理力度

2.3 完善信息管理，分析相关影响因素，采取相应预控对策

2.4 增强关键部位的质量控制

2.4.1 水轮机、发电机及其附属设备安装质量控制

2.4.2 电气设备安装及测量试验质量控制

2.5 加强安装作业指导书的审核力度，对于安装方案进行优化

3 结束语

#### （5）雅砻江锦屏一级水电站筒形阀安装工艺研究（论文提纲范文）

1 工程概况

2 水轮机及筒形阀的性能参数

2. 1 水轮机的性能参数

2. 2 筒形阀性能参数

3 筒形阀的结构特点

4 筒形阀安装程序

5 筒形阀安装质量标准

6 筒形阀组装措施及控制工艺

6. 1 阀体组装

6. 2 筒形阀的密封及导向部分

6. 3 阀体焊接

6. 4 筒体与顶盖套装

6. 5 筒形阀接力器安装及控制工艺

6. 5. 1 接力器提升杆安装及调整

6. 5. 2 接力器垫环装焊

6. 6 筒形阀的预装和正式安装

6. 6. 1 筒形阀预装

6. 6. 2 筒形阀正式安装

7 筒形阀动作试验

8 大型水电站筒形阀组装的重点及难点

9 结语

#### （6）小湾水电站水轮机性能试验和技术改造综述（论文提纲范文）

1工程概况

2小湾水轮机技术特点及制造难度

3小湾水电站水轮机性能试验和测试

3. 1水轮机全水头、全负荷段稳定性试验

3. 2 6 600 mm直径转轮动应力测试

3. 3 700 MW级水轮机顶盖取水试验

3. 4高水头、大负荷下的筒阀动水关闭试验

4小湾水轮机重大设备优化和技术改造综述

4. 1顶盖泄压管节流板改造

4. 2大轴中心孔补气阀改造

4. 3水导轴瓦支撑环密封齿改造

4. 4活动导叶上浮卡涩处理

4. 5插装式事故配压阀加装

4. 6顶盖泄压排水管路柔性节改造

4. 7优化调速器开机规律实现软开机

4. 8筒阀直缸接力器全开指示装置改造

4. 9筒阀同步控制逻辑优化

5小湾电站精益化生产管理

5. 1加强设备巡检和运行分析,完善动态建模工作,实时监测设备运行状态和劣化趋势

5. 2强化设备基础管理,完善基础管理,加大力度对设备的更新改造

5. 3加强技术监督工作,强化技术改造和升级,强化设备管理的广度和深度

6结语

#### （7）溪洛渡水电站水轮机筒形阀安装（论文提纲范文）

1 溪洛渡水轮机筒形阀的结构特点及工作原理

2 筒形阀安装调整工艺

2.1 筒体组圆焊接

2.2 筒体顶盖套装

2.3 筒体导向条的安装

2.4 筒形阀密封圈的安装

3 筒形阀无水动作试验

4 结 语

#### （8）澜沧江流域水电站机电设备监造及监理质量控制（论文提纲范文）

1 机电设备监造

1.1 认真履行合同, 确保监造工作顺利开展

1.2 机电设备制造质量控制方法

1.2.1 重视设备的材质检验, 从源头上控制设备质量

1.2.2 严格控制主要部件的尺寸与公差

1.2.3 重视设备的焊接质量

1.2.4 加强外协件的质量检查

1.2.5 坚持质量标准, 做好设备的出厂试验和出厂验收

1.2.6 重视设备的成套生产和配套发运

1.2.7 切实做好监造工作信息化管理

2 机电设备安装监理

2.1 加强主动控制 (事前控制) , 从监理规划、监理工作细则、组织制度、管理措施上充分保证机电安装工程质量

2.2 机电设备安装质量控制方法

2.2.1 质量目标分解

2.2.2 质量目标实现的主要风险因素分析和对策

2.2.3 质量控制的主要手段

3 发挥监理、监造统一管理的优势, 加强制造厂和安装现场工作的协调

致谢:

#### （9）董箐水电站工程机电设备的安装调试实践（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 机电安装概述

1.1 工程概况

1.2 施工范围

1.3 质量安全保证体系及实施情况

1.3.1 质量安全保证体系

1.3.2 质量方针、目标

1.3.3 安全与文明施工

1.4 工程施工质量情况

1.4.1 机电设备安装质量标准

1.4.2 质量控制情况

1.4.3 质量控制效果

1.5 主要安全设施及施工情况

第2章 机电设备的安装工艺流程及方法

2.1 水轮机安装

2.1.1 机组安装中心及高程的确定

2.1.2 导水机构预装

2.1.3 转动部分安装

2.1.4 转轮-主轴就位

2.1.5 导水机构安装

2.1.6 主轴密封安装

2.1.7 水导轴承安装

2.1.8 补气装置安装

2.1.9 附件安装

2.2 发电机安装

2.2.1 定子安装

2.2.2 转子组装

2.2.3 上机架组焊、预装、轴承装配

2.2.4 下机架预装及轴承装配

2.2.5 发电机总装

2.2.6 转子安装

2.2.7 上机架及上导轴承安装

2.2.8 机组轴线调整、盘车

2.2.9 发电机附件安装

2.3 本章小结

第3章 水轮发电机组及其附属设备安装质量检测成果

3.1 水轮机安装技术要求及实测值

3.2 水轮发电机安装技术要求及实测值

3.3 发电机组盘车记录表、机组主接力器试验表

3.4 本章小结

第4章 机组及其附属设备现场调试及试验结果

4.1 水轮发电机调试及试验结果

4.2 离相封闭母线调试及试验结果

4.3 主变压器调试试验结果

4.4 500kV设备调试试验结果

4.5 本章小结

第5章 机组启动试运行程序及试运行报告

5.1 机组启动试验前检查

5.2 机组充水及相关试验

5.3 机组首次开停机试验

5.4 机组瓦温稳定试验和空载运行下调速器试验

5.5 机组过速试验

5.6 机组升流及短路干燥试验

5.7 发电机升压试验及单相接地试验

5.8 本章小结

第6章 结论

参考文献

致谢

攻读学位期间发表的学术论着及参与的项目

学位论文评阅及答辩情况表

#### （10）水轮机筒形阀安装工艺与质量标准探讨（论文提纲范文）

1 引 言

2 筒阀体的组合

3 接力器的装配

4 同步机构的安装调整。

5 青铜导向板的安装

6 筒形阀的动作试验

7 结 语

### 四、水轮机筒形阀安装工艺与质量标准探讨（论文参考文献）

- [1]水电站筒形阀接力器提升杆断裂检测试验方法[J]. 汪林,田源泉,胡洪军,余明明. 水电站机电技术, 2021(11)

- [2]水轮机筒形阀安装调试技术总结[J]. 邱崇俊. 云南水力发电, 2021(05)

- [3]SQ水力发电厂机组安装工程项目进度与质量管理研究[D]. 何兆品. 电子科技大学, 2021(01)

- [4]水电站机电设备安装过程及工程质量控制对策[J]. 伏凯. 建材与装饰, 2020(05)

- [5]雅砻江锦屏一级水电站筒形阀安装工艺研究[J]. 王轩,白刚,周若愚. 人民长江, 2016(07)

- [6]小湾水电站水轮机性能试验和技术改造综述[J]. 徐德新,乔进国. 水力发电, 2015(10)

- [7]溪洛渡水电站水轮机筒形阀安装[J]. 谭小春. 黑龙江水利科技, 2013(08)

- [8]澜沧江流域水电站机电设备监造及监理质量控制[J]. 王立军,胡志深,张越杰. 水利水电技术, 2013(04)

- [9]董箐水电站工程机电设备的安装调试实践[D]. 王振东. 山东大学, 2012(06)

- [10]水轮机筒形阀安装工艺与质量标准探讨[J]. 黄天顺,苏广福. 云南水力发电, 2001(S1)

本文来源: https://www.ulsj.cn/article/043d08cfebb00da126c552af.html