# 仿釉漆修复古代陶瓷的研究

### 一、古陶瓷修复仿釉涂料的研究（论文文献综述）

贾涵辉,温建华,周华[1]（2021）在《气相二氧化硅对瓷器文物修复仿釉涂料性能的影响》文中研究表明瓷器文物修复作色上釉时使用的无色透明有机涂料称为仿釉涂料,目前常用于瓷器文物修复的仿釉涂料普遍存在着耐老化性差和硬度不足这两个问题。为了使仿釉涂料更好地满足修复需求,研究使用气相二氧化硅粉体材料,对陶瓷修复常用的三种仿釉涂料（硝基涂料、丙烯酸光油和水性聚氨酯涂料）进行改性实验,并对改性前后涂膜的硬度、光泽度、接触角、附着力和抗老化性进行了一系列测试。测试结果表明,在加入气相二氧化硅粉末体积比为5%时硝基涂料涂膜铅笔硬度提升到3H,丙烯酸涂料和聚氨酯涂料涂膜铅笔硬度均能提升到H,且三种涂料的涂膜附着力、抗光老化性、环境耐候性和抗污能力有明显提升,但涂膜会损失一定光泽度。

钟新[2]（2020）在《古陶瓷修复技艺在当代传承的载体与路径研究》文中研究说明陶瓷是中华民族几千年发展历程中的一项重大发明,古陶瓷凝聚着中华民族的智慧,蕴含着深厚的民族文化,是文明古国的活化石。在几千年的历史演变中,陶瓷在社会动荡和历史变迁中遭受了严重破坏。古陶瓷的修复是文物保护领域重要的一环,除传统技术外,古陶瓷修复的现代技术有3D打印技术、VR技术,在此过程中要注重传统技术与现代科技手段的融合应用。对于古陶瓷的修复,要充分发挥文物专业机构的作用,同时开设考古、文物修复保护等专业的高校要制定好陶瓷修复人才培养方案,启动文物修复教研室筹建工作。

刘欢[3]（2020）在《古陶瓷文物的修复构想》文中进行了进一步梳理古陶瓷在我国有着非常悠久的发展历史,在我国文物研究体系中占据非常重要的位置。古陶瓷具有非常高的研究价值,科学、合理的修复技术是实现古陶瓷文物保护目标的基础。基于此,文章以古陶瓷文物的修复构想为选题,在深入分析现阶段古陶瓷修复误区的基础上,探讨更加全面的古陶瓷修复方法,旨在通过研究找到提高古陶瓷文物修复水平的方法,为古陶瓷文物保护提供参考和帮助。

黄智杰[4]（2020）在《博物馆古陶瓷器修复的仿色工艺研究》文中指出修复古陶瓷器文物时,为了更好地还原其釉层质感和色泽,一般使用仿釉涂料对拼接或补配后的修复痕迹进行修饰遮盖。修复仿色工艺所使用的仿色工序与涂装方法,对稳定涂层的质量和修复效果的提高有着极大的影响。笔者以博物馆古陶瓷器修复的仿色为例,根据仿色工艺流程路线执行,可使修复操作专业化,管理制度规范化。

蔡怡婷,张钰鹏[5]（2019）在《仿釉涂料在瓷器修复中应用研究与实践——以“唐长沙窑青釉模印贴花双鱼纹执壶”修复为例》文中进行了进一步梳理通过唐代长沙窑青釉模印贴花双鱼纹执壶进行探索性修复,以科学保护为主要前提,结合传统的文物保护技术对其进行修复,以此达到陈列展示修复的要求。该器物之前曾被修复过有旧修痕,用石膏作为配补材料进行补缺,仿釉涂料作色,但颜色准确度较差,与器物本身的釉色有一定差距,器物残留的柄不是执壶原件。该器物腹部的双鱼贴花缺失四分之一鱼尾,要对双鱼贴花进行补全以及纹饰的刻画是难点。按照清洗、拆分、配补打磨、作色、上釉等修复步骤,达到陈列展示修复的要求。

黄瑾[6]（2019）在《古陶瓷修复中仿釉材料的筛选》文中进行了进一步梳理古陶瓷修复由补配塑形、仿釉作色、绘制图案等几个步骤组成,其中仿釉材料的正确选择是仿釉作色和绘制图案的关键所在,也直接关系到古陶瓷修复的成功与否。但目前国内缺乏为古陶瓷修复专门研发生产的仿釉材料,常用仿釉材料在抗老化性能上表现参差不齐,容易产生黄变、起翘、甚至脱落的情况。由于修复效果不佳会遮蔽文物历史信息,破坏文物艺术价值,因此为达到最佳修复效果,需选择抗老化性能最优的仿釉材料。本文选取在古陶瓷修复中常见的三种仿釉材料进行老化实验,分别是长颈鹿牌清漆（硝基清漆）、sw星皇牌光油（羟基丙烯酸共聚物）、golden牌光油（丙烯酸类聚合物）。通过干燥高温热老化、潮湿环境热老化、氙灯老化等多种加速老化手段,筛选出抗老化性能最优的仿釉材料,供陶瓷修复者参考。实验结果表明:sw星皇牌光油在抗老化性能上表现最好,golden牌光油次之,长颈鹿牌清漆抗老化性能最差。将实验筛选出的最优仿釉材料:sw星皇牌光油应用于“清康熙景德镇窑青花博古纹花觚”陶瓷修复实例中,取得了良好的修复效果。实例修复结果表明:sw星皇牌光油既满足古陶瓷修复技术要求,解决了仿釉材料在自然环境中黄变、起翘、脱落等老化问题,符合文物修复的准则;还能降低从业人员的职业伤害,减少对环境的污染。在古陶瓷修复中,推广使用sw星皇牌光油应具有良好的前景。

袁强亮[7]（2017）在《古陶瓷修复中材料的选择与应用》文中认为古陶瓷是古代人们留下来的瑰宝,同时也是研究古代人类生活的重要资料。古陶瓷在历史流传的过程中,由于各种原因无可避免地会产生一些脏污、损伤等问题,必须要进行必要的修复工作。在进行陶瓷具体修复工作时,会使用到很多修复材料。而如何合理使用这些材料修复古陶瓷存在的问题,就变得非常重要。本文首先阐述了古陶瓷修复的相关定义;其次从清洗材料、粘接材料、补全材料、作色上釉四个方面全面分析了各个修复环节中选择材料的标准和具体的材料选择;最后还通过景德镇瓷器和汉代羌族双耳羊头黑陶尊两个实例,探讨了古陶瓷修复中材料的选择和应用,对我国古陶瓷的保护工作有一定的参考价值。

徐圆圆[8]（2017）在《浅谈古陶瓷精准修复技法运用与鉴赏》文中指出收藏热兴起,越来越多的私人藏家为了提高手中伤残高档古陶瓷的经济价值和收藏鉴赏价值,瓷器修复应运而生。在进行修复时,要求针对不同时期的瓷器,选择不同的材料和技法使修复处与原瓷的质地、密度、色彩等几乎一致。此种修复方法难度大,要求精准度高,所以能够达到高水平的人凤毛麟角。笔者长期致力于古陶瓷精准修复,潜心研究和总结各种技术手法,对不同瓷器的材料构成,理化性质等做定性,灵活选用不同的技法来对古

庞倩华,张艺博[9]（2017）在《古陶瓷修复保护技术概述》文中进行了进一步梳理古陶瓷修复是一个冷门行业,通常我们会选择考古修复,展览修复或者商品修复等不同的修复方案进行这项文物修复,具体情况需要根据修复需求的不同。本文就古陶瓷修复的一般过程进行了梳理和说明,并就现在常用的一些分析技术和修复材料加以说明和评判,以期在今后对古陶瓷的修复工作有所裨益。

陈泽铭[10]（2016）在《对古陶瓷修复仿釉涂料的几点思考》文中认为古陶瓷由于存在时间长,在岁月流逝过程中难免会受到各种不同程度的破坏,如出现裂痕、磕口、掉色等情况,如果在损坏之后不能得到及时的修复,古陶瓷很有可能发生二次损坏。古陶瓷保护修复中,瓷釉工艺和仿釉涂料的选择是修复中极为关键的工序,因为这将关系到陶瓷修补的质感、色泽、损坏处的修饰淡化以及陶瓷的整体修复效果。本文就古陶瓷修复中仿釉涂料的用途和特点做简单的分析介绍,希望能够对古陶瓷修复过程中陶瓷底色的翻新、涂料和釉面的衔接方面提供一些参考,从而使得陶瓷的修复更为自然理想。

### 二、古陶瓷修复仿釉涂料的研究（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、古陶瓷修复仿釉涂料的研究（论文提纲范文）

#### （1）气相二氧化硅对瓷器文物修复仿釉涂料性能的影响（论文提纲范文）

0 引 言

1 实 验

1.1 材 料

1.2 样本制作

1.3 方法及设备

1.3.1 漆膜硬度测试

1.3.2 漆膜附着力测试

1.3.3 光泽度测试

1.3.4 接触角测试

1.3.5 老化加速试验

2 结果与讨论

2.1 硬 度

2.2 附着力

2.3 光泽度

2.4 接触角

2.5 抗老化性

3 结 论

#### （2）古陶瓷修复技艺在当代传承的载体与路径研究（论文提纲范文）

一、古陶瓷的修复技术

(一)传统技术

(二)现代技术

二、古陶瓷修复中的现代检测技术

三、古陶瓷修复中传统技术与现代科技手段的融合应用

(一)技术手段的融合

(二)古陶瓷修复中的痕迹问题处理

(三)仿釉修复中新原料的使用

四、古陶瓷修复中的艺术性

五、古陶瓷修复的载体

(一)充分发挥文物专业机构的作用

(二)加强高校文物修复人才培养工作

#### （3）古陶瓷文物的修复构想（论文提纲范文）

1 古陶瓷文物修复的常见误区

1.1 修复观念过于主观和传统

1.2 现代技术的不合理使用

1.3 修复过程缺乏规范性

2 仿釉涂料在古陶瓷修复中的应用构想

2.1 仿釉涂料的含义

2.2 仿釉基料产品种类

2.2.1 丙烯酸树脂

2.2.2 环氧树脂

2.3 仿釉涂料在古陶瓷修复中的应用

2.3.1 修复葫芦瓶的应用

2.3.2 修复龙凤盘的应用

3 关于古陶瓷修复工作的几点体会

3.1 充分认识修复工作的重要性

3.2 严格遵守文物修复的原则

3.3 主动提高自身专业素质

4 总结

#### （4）博物馆古陶瓷器修复的仿色工艺研究（论文提纲范文）

前言

1 古陶瓷器修复仿色的理念与环境

1.1 修复仿色的理念

1.2 修复仿色的环境

2 古陶瓷器修复仿色的工序

2.1 基层处理工序

2.1.1 清洁

2.1.2 涂装隔离层

2.1.3 填平

2.2 调制涂料工序

2.2.1 审色

2.2.2 配色

2.3 打底色工序

2.4 着色工序

2.4.1 透明涂层保护法

2.4.2 涂料不溶保护法

2.5 涂层修整工序

2.5.1 打磨法

2.5.2 仿色涂层再稀释修整法

2.6 罩光工序

2.6.1 涂层气泡搅拌法

2.6.2 涂层气泡植入法

2.7 干燥工序

2.7.1 自然干燥法

2.7.2 加热干燥法

2.8 最终处理工序

2.8.1 釉层表面仿照

2.8.2 痕迹仿照

3 古陶瓷器修复仿色的涂装方法

3.1 刷涂

3.2 喷涂

3.3 刮涂

3.4 擦涂

3.5 浸涂

3.6 辊涂

3.7 遮盖涂

4 古陶瓷器修复的仿色涂层

5 结语

#### （5）仿釉涂料在瓷器修复中应用研究与实践——以“唐长沙窑青釉模印贴花双鱼纹执壶”修复为例（论文提纲范文）

一、唐长沙窑青釉模印贴花执壶介绍

二、文物修复方案

（一）器物原状

（二）制定修复方案

1. 病害描述

2. 修复步骤制定

三、唐长沙窑青釉模印贴花双鱼纹执壶修复过程

1.检查、记录

2.清洗、拆分

3.配补、打磨

4.作色、仿釉、做旧

5.完成修复记录卡

四、对比硝基漆与聚氨酯漆相关性能

1.优缺点对比

2.实验目的

3.实验设计

五、结语

#### （6）古陶瓷修复中仿釉材料的筛选（论文提纲范文）

中文摘要

英文摘要

绪论

一、研究依据

二、研究综述

三、研究方法

第一章 古陶瓷修复仿釉材料概述

第一节 仿釉材料的概述

一、仿釉材料的定义

二、仿釉材料的种类

第二节 仿釉材料的要求

一、可逆性

二、耐老化性

三、与文物相容性

第二章 古陶瓷修复仿釉材料老化实验

第一节 实验方案

一、实验目的

二、实验设计

第二节 实验方法表征

一、色差

二、光泽度

三、附着力

第三节 实验结果与讨论

一、干热老化实验

二、湿热老化实验

三、氙灯老化实验

四、实验结论

第三章 古陶瓷修复优选仿釉材料修复应用

第一节 清康熙景德镇窑青花博古纹花觚修复

一、拍照清洗

二、配补残缺

三、打磨成型

四、仿釉作色

五、绘制图案

六、做旧

第二节 仿釉材料应用结果探讨

结语

附录

参考文献

作者简介

致谢

#### （7）古陶瓷修复中材料的选择与应用（论文提纲范文）

一、古陶瓷修复的概述

(一) 古陶瓷的价值和性能特征

(二) 古陶瓷修复的含义

(三) 古陶瓷修复的原则

二、古陶瓷修复中材料的选择

(一) 清洗材料

1. 古陶瓷修复中清洗的必要性

2. 清洗材料的分类

3. 清洗材料的选择

(二) 粘接材料

1. 古陶瓷修复中粘接材料的分类

2. 古陶瓷粘接材料的使用

(三) 补全材料

1. 古陶瓷修复中补全材料的分类

2. 古陶瓷补全材料的选择与使用分析

(四) 古陶瓷修复的作色上釉环节

1. 仿釉材料的种类

2. 常见材料的优缺点及最终选择

三、古陶瓷的修复实例分析

(一) 南朝青瓷的修复分析

(二) 唐-五代酱釉瓷盖罐的修复分析

四、结论

#### （10）对古陶瓷修复仿釉涂料的几点思考（论文提纲范文）

1 仿釉材料概述

2 仿釉涂料产品和研制

2.1 仿釉基料产品种类

2.2 仿釉涂料的研制

3 结语

### 四、古陶瓷修复仿釉涂料的研究（论文参考文献）

- [1]气相二氧化硅对瓷器文物修复仿釉涂料性能的影响[J]. 贾涵辉,温建华,周华. 硅酸盐通报, 2021(02)

- [2]古陶瓷修复技艺在当代传承的载体与路径研究[J]. 钟新. 吉林工程技术师范学院学报, 2020(08)

- [3]古陶瓷文物的修复构想[J]. 刘欢. 文物鉴定与鉴赏, 2020(11)

- [4]博物馆古陶瓷器修复的仿色工艺研究[J]. 黄智杰. 陶瓷, 2020(06)

- [5]仿釉涂料在瓷器修复中应用研究与实践——以“唐长沙窑青釉模印贴花双鱼纹执壶”修复为例[J]. 蔡怡婷,张钰鹏. 上海视觉, 2019(02)

- [6]古陶瓷修复中仿釉材料的筛选[D]. 黄瑾. 南京艺术学院, 2019(12)

- [7]古陶瓷修复中材料的选择与应用[J]. 袁强亮. 文物鉴定与鉴赏, 2017(12)

- [8]浅谈古陶瓷精准修复技法运用与鉴赏[J]. 徐圆圆. 文物天地, 2017(03)

- [9]古陶瓷修复保护技术概述[J]. 庞倩华,张艺博. 陶瓷, 2017(01)

- [10]对古陶瓷修复仿釉涂料的几点思考[J]. 陈泽铭. 艺术科技, 2016(11)

本文来源: https://www.ulsj.cn/article/0938dba6a052b3d686ed49f2.html