# 基于Web的继电保护与故障信息管理主站系统设计

### 一、基于Web的继电保护及故障信息管理主站系统的设计（论文文献综述）

刘渝波[1]（2020）在《电网智能故障信息管理系统设计与实现》文中研究指明继电保护是提高电力系统运行安全性和可靠性的重要技术手段,其主要目标是监测电力设备的运行异常和故障,发出告警信息。近年来,继电保护信息化日益成为发展趋势,如何将故障信息发布给终端用户是其在技术领域面临的重要挑战。本文针对所在供电公司TS8000继电保护故障信息主站系统使用不便的问题,设计和实现了一套故障信息Web发布系统,将主站系统的故障信息采用Web服务发布给用户,提高了TS8000系统的可用性。本文所研发的系统采用ASP.NET Web技术开发实现,通过从主站系统中读取故障信息,能够按照用户的要求,将其中的故障报告、通讯状态、设备事件、录波文件、图形信息和设备参数按类型分别管理,建立故障信息Web服务系统。首先介绍了继电保护信息化和本系统开发涉及的相关技术。随后分析了公司TS8000系统存在的不足,提出了电网故障信息Web发布系统开发的详细需求,根据系统的具体需求采用信息管理技术对Web系统进行架构设计,并对系统的模块进行结构划分和开发实现。最后,对系统的功能与性能进行模拟测试分析,依据测试结果评判系统的研发效果。本文系统可以对TS8000平台中的子站系统功能及主站系统功能中比较重要的故障数据进行内部发布,发布方式为Web服务模式,从而可以将继电保护管理业务中的关键信息进行抽取和集成发布,提高公司的继电保护管理人员的工作效率。

蔡超[2]（2019）在《继电保护故障信息主站系统Web发布子系统设计与实现》文中研究表明近年来基于智能硬件技术的继电保护装置以及录波器快速发展,并且在各地智能电网建设过程中得到了广泛应用和普及。供电企业在此基础上采用继电保护故障信息系统实现电网的故障信息采集和分析,作为电网运行过程中的安全保护措施制定以及运维管理的重要数据支持。在继电保护故障信息系统中通常分为主站系统和系统两个部分,其中主站系统主要用于为电网调度及管理人员提供故障信息的集成以及综合管理功能支持,系统则通过在各个厂站端进行安装部署,实现对电网重要设施的继电保护故障信息的采集和本地化处理、上传等功能,通过系统和主站系统的应用,能够有效提高电网运维管理及安全保障的总体水平。但是直接使用主站系统进行继电保护故障信息管理对于用户的技术要求比较高,所以通常需要将主站系统的关键功能以Web服务进行二次发布,提高系统的可用性。在本文中基于供电公司的TS8000继电保护故障信息管理平台的建设背景,设计和研发了一套针对TS8000平台主站系统的Web发布子系统,能够将主站系统中的故障报告、通讯状态、告警事件、动作事件、录波报告、图形监视、设备参数等关键功能以Web服务进行发布,提高系统的可用性和人机交互友好性。在研究工作中首先整理介绍了继电保护故障信息管理的发展现状及趋势,并分析了通用系统平台的功能体系结构。其次,针对Web发布子系统的功能研发工作,简述了系统采用的软件开发技术及工具。第三,根据TS8000平台的具体应用情况,分析Web发布子系统的开发必要性和开发目标,详细分析了系统的总体逻辑结构以及系统的功能开发需求。同时对系统的平台数据订阅需求和性能需求进行了阐述和说明。第四,按照Web发布子系统的具体研发要求,对系统的功能模型、网络结构、功能结构进行设计,并考察分析系统的数据结构及数据库模型,对数据库进行设计分析。在此基础上,根据系统的内部功能划分,对系统的7个关键功能模块进行类结构设计和功能开发实现。最后,在电网监测中心内部部署Web发布子系统,将其和主站系统进行连接,对系统进行实际测试,分析系统的功能和性能表现,考察系统是否达到预期要求。Web发布子系统能够在和主站系统进行交互的基础上,将主站系统中的大多数继电保护故障信息关键数据进行提取,并以Web服务的形式为电网监控中心工作人员提供更为便利和直观的操作接口支持,从而提高公司的继电保护故障信息管理工作的效率和水平。

朱巧中,张伟,谢邦鹏,顾力,王凌佳,卫春,谈忠华,于晟华[3]（2019）在《继电保护故障信息管理系统技术方案研究》文中研究表明针对35 kV及以下电压等级配电网故障缺乏自动化管控手段的问题,分析了对应电压等级继电保护装置及故障录波装置管理现状,设计了35 kV及以下电压等级继电保护故障信息管理系统模型,搭建了系统结构及软件架构。相关工程实例表明,该故障信息管理模型能够符合电力公司对于35kV及以下电压等级配网故障自动化管控需求,提高配电网运维管理的自动化水平。

白雨竹[4]（2018）在《蒙东电网继电保护故障信息采集及处理系统研究》文中提出随着我国电力建设的快速发展,对继电保护运行事故分析和电网运行的信息化管理水平和决策能力提出了越来越高的要求,尤其在发生严重故障或复杂故障的情况下,如何能使调度值班人员和继电保护运行管理人员及时准确地了解故障情况,快速判断故障发生的地点,故障性质严重程度,科学地分析故障原因,并采取及时正确的措施缩小故障范围,避免事故扩大,减少故障损失,是摆在各级电网调度部门面前的重大课题。电力系统发生复杂故障或开关、保护存在较多误动、拒动以及因通讯中断而发生信息丢失等现象受到诸多不确定因素的影响。本文结合蒙东电网电力系统目前的实际运行情况和今后的发展,进行了蒙东电网继电保护故障信息采集及处理系统研究。论文首先介绍了系统设计所涉及的通信技术方面的问题,就系统通信协议IEC61850进行了主要说明,并给出了变电站自动化接口模型。然后就继电保护故障信息分析处理系统的主要内容进行了设计,内容涉及系统设计需要注意的一些基本问题,故障信息处理系统的设计,继电保护故障信息系统的功能架构与信息流及通信机的设计以及系统基本功能的实现方法,系统主站及子站数据库的设计及基于IEC 61850的系统建模。其次,结合在进行系统数据处理、分类、压缩和提炼问题时所应用的粗糙集理论进行了介绍,简单介绍了粗糙集理论的基本原理理论,及其知识信息及决策表,同时对故障信息网的信息分析处理进行了交代。最后,结合CSGC-3000/SA一体化监控系统,从系统配置要求、系统配置工具、系统配置流程、系统运行及调试、系统通用功能以及装置操作界面等方面,对继电保护智能监控系统的相关动作行为分析及安全运行与管理进行了说明。本文的设计基于最新IEC标准,软件设计采用平台化思想,充分体现开放性,对于构建适应不同地区电力用户对保护及故障信息系统的要求有着较强的灵活性。

祁忠,笃竣,张海宁,李枫,冯佳男,刘焕志[5]（2014）在《新一代继电保护及故障信息管理主站的设计与实现》文中指出分析了当前继电保护及故障信息管理（以下简称保信）主站系统存在的问题,提出了新一代保信主站的设计原则,着重阐述了新一代保信主站的软件结构设计、硬件结构设计、数据库设计和应用功能设计。新一代保信主站基于统一的应用支撑平台,以IEC 61970标准为基础并进行扩展,实现了对电网一次、二次设备及其关联关系的全景建模,实现了电网故障的智能分析功能。该系统既能作为独立的保信主站系统运行,也可与EMS系统集成在统一的平台上一体化运行,能够满足用户对保信主站系统不同的建设要求。文中所研制的系统已经在多个电网得到成功应用。

申盛召[6]（2014）在《基于新疆电网继电保护故障信息系统研究及应用》文中进行了进一步梳理近年来，随着新疆电网的快速发展，电网结构发生很大变化，电网运行方式越来越复杂，为了使电网发生故障后迅速、有效的恢复，继电保护故障信息系统发挥着越来越重要的作用。本文以新疆电网继电保护故障信息系统建设为例，结合新疆电网的建设和运行情况，从相关理论出发提出了系统设计的总体框架、功能定位以及主要特点，分析了主站、子站的结构、功能以及通信方式的选择。采用了层次化模块设计对系统的软件架构进行了整体规划，阐述了软硬件设计体系结构。本文重点对主站系统中故障信息智能分析子模块做了研究，对子模块中的重要模块故障信息自动归档、智能分析进行了详细的设计，提出一种基于专家系统的故障信息智能分析方法，可实现在电网故障后自动的将与跳闸一次设备相关继电保护和录波器产生的动作事件、录波文件、故障量等形成简洁、整齐原始故障报告，同时自动对原始报告进行智能分析，形成简单易懂的结论性报告。论文最后分析了继电保护故障信息系统在新疆电网中的应用情况，实际应用证明，该系统便于专业人员在电网事故后快速了解故障原因，缩短停电时间，提高恢复电网正常运行的效率，产生良好的经济效益和社会效益。

张道农,纪峰磊,刘宇,罗克宇[7]（2013）在《国调中心继电保护故障信息系统改造研究》文中指出根据现有调度中心继电保护故障信息系统的实际情况,结合现有故障信息系统的研究水平、使用现状及国调中心及相应网省调的需求,提出了一套整体研究方案,目前改造工作已完成。

李冬[8]（2013）在《火电厂嵌入式继电保护故障信息管理系统研究》文中提出为了使运行维护人员可以迅速掌握火电厂继电保护设备装置故障时的数据信息及继电保护动作行为事件,并为电厂调度运行管理部门及时运算分析、处理设备装置事故、确保电厂电网系统安全运行提供重要参考依据,就必须建立火电厂继电保护故障信息管理系统。针对火力发电厂继电保护设备装置存在信息采集数量、规模不完善,功能结构侧重点不同,系统相互间运行较为独立、保护及故障录波数据存储较为分散,无统一继电保护故障信息管理技术平台等问题,研究构建具有运行监测、设备信息管理、智能诊断预警、数据发布等功能为一体,适合火电厂的嵌入式继电保护故障信息管理系统。该系统在实践工程中取得较好应用效果。

陈绍亮[9]（2013）在《基于B/S/C模式的电网故障信息管理系统的设计和实现》文中研究说明电网故障信息管理系统对于电网事故分析和诊断发挥着至关重要的作用，故障信息系统收集电网故障相关的保护装置及集中录波器信息，并进行分析整理，大大提高了电网故障的分析能力和事故处理的效率。随着电力通信技术及调度管理系统的不断发展，对故障信息系统从前置接入、客户端部署、数据发布等方面提出了新的要求。论文简要阐述国内故障信息处理系统的发展和现状，分析了传统故障信息系统在一二次建模、客户端部署与维护、数据呈现及发布等方面的不足，并对与当前故障信息系统紧密相关的IEC61850协议、CIM模型、B/S及C/S软件模式、SVG图形技术进行了研究和探讨。通过对当前故障信息系统的业务需求和功能需求进行分析，在此基础上设计基于CIM/61850统一建模的B/S/C模式的电网故障信息管理系统，从系统总体架构、数据建模、告警及消息服务机制、前置通信、Web、管理工作站等方面对系统进行了详细阐述。进一步结合揭阳电网实际，从子站接入建模、Web实现、故障整理及展示、图形监视、历史存储与查询、录波分析、安全性设计等方面对系统的模块及各个功能环节进行了详细实现，并通过揭阳电网故障信息管理系统主站的实际工程验证了系统的可行性。最后，对课题今后的发展进行了展望。

郭迎辉[10]（2013）在《继电保护及故障信息处理系统的研究》文中提出随着经济的快速发展，电网规模的不断扩大，社会对于电网运行的可靠性要求也不断提高。当电网发生故障时，利用保护设备记录的各种信息来判断故障的元件和性质、保护动作分析、故障重演、和录波分析，已成为辅助调度员分析电力系统事故和处理故障的重要课题。本文针对以上背景，对继电保护及故障信息处理系统进行了深入的研究，以期使智能型电网故障信息处理系统在保定电网得到更好的应用。首先，着重介绍了继电保护及故障信息系统的结构及功能。包括系统的总体要求、子站系统结构及功能、主站的系统结构及功能。对继电保护及故障信息系统有了整体的认识，为下文进一步的研究打好了基础。其次，基于实际项目对继电保护故障信息管理系统两个方面的技术方案进行研究，分别是调度员电网故障辅助决策技术和安控装置运行技术，对继电保护及故障信息系统的某些关键技术有了初步的认识。最后，对上海许继公司设计的智能型电网故障信息处理系统（I-POFAS）的实际应用进行了深入的研究，包括系统的窗口和对话框、故障信息的Web发布、故障分析中心、故障信息查询。通过以上研究对I-POFAS有了全面的认识，对其在保定电网的应用打好了基础。

### 二、基于Web的继电保护及故障信息管理主站系统的设计（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、基于Web的继电保护及故障信息管理主站系统的设计（论文提纲范文）

#### （1）电网智能故障信息管理系统设计与实现（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究现状

1.3 研究内容

1.4 章节安排

第二章 理论与技术基础

2.1 继电保护信息化

2.1.1 基本结构

2.1.2 层次划分

2.2 ASP.NET Web开发技术

2.2.1 .NET平台

2.2.2 ASP.NET

2.2.3 C#.NET

2.3 SQL Server数据库

2.4 本章小结

第三章 系统需求分析

3.1 系统需求概述

3.1.1 TS8000平台结构

3.1.2 存在的不足

3.1.3 系统开发目标

3.2 系统逻辑结构分析

3.3 系统功能需求

3.3.1 故障报告管理需求

3.3.2 通讯状态管理需求

3.3.3 告警事件管理需求

3.3.4 动作事件管理需求

3.3.5 录波报告管理需求

3.3.6 图形监视管理需求

3.3.7 设备参数管理需求

3.4 Web数据订阅需求

3.5 系统性能需求

3.6 本章小结

第四章 系统设计

4.1 系统框架设计

4.2 系统拓扑设计

4.3 Web数据订阅功能设计

4.3.1 Web数据订阅功能框架

4.3.2 Web数据订阅功能流程

4.4 系统模块类结构设计

4.4.1 故障报告管理模块

4.4.2 通讯状态管理模块

4.4.3 告警事件管理模块

4.4.4 动作事件管理模块

4.4.5 录波报告管理模块

4.4.6 图形监视管理模块

4.4.7 设备参数管理模块

4.5 数据库设计

4.5.1 逻辑设计

4.5.2 物理设计

4.6 本章小结

第五章 系统功能实现与测试

5.1 开发环境

5.2 Web数据订阅功能实现

5.2.1 订阅消息监听功能

5.2.2 消息链表管理功能

5.2.3 订阅数据管理功能

5.3 功能模块实现

5.3.1 故障报告管理功能

5.3.2 通讯状态管理功能

5.3.3 告警事件管理功能

5.3.4 动作事件管理功能

5.3.5 录波报告管理功能

5.3.6 图形监视管理功能

5.3.7 设备参数管理功能

5.4 系统测试

5.4.1 测试环境

5.4.2 功能测试

5.4.3 性能测试

5.5 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

致谢

参考文献

#### （2）继电保护故障信息主站系统Web发布子系统设计与实现（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

缩略语对照表

第一章 绪论

1.1 选题背景及意义

1.2 国内外现状分析

1.3 论文工作内容

1.4 论文组织结构

第二章 相关技术概述

2.1 继电保护及故障信息管理平台概述

2.1.1 基本结构

2.1.2 层次划分

2.2 ASP.NET Web开发技术

2.2.1.NET平台

2.2.2 ASP.NET

2.2.3 C#.NET

2.2.4 IIS组件

2.3 SQL Server数据库

2.4 本章小结

第三章 系统需求分析

3.1 系统需求概述

3.1.1 TS8000平台结构

3.1.2 存在的不足

3.1.3 系统开发目标

3.2 系统逻辑结构分析

3.3 系统功能需求

3.3.1 故障报告管理需求

3.3.2 通讯状态管理需求

3.3.3 告警事件管理需求

3.3.4 动作事件管理需求

3.3.5 录波报告管理需求

3.3.6 图形监视管理需求

3.3.7 设备参数管理需求

3.4 平台数据订阅需求

3.5 系统性能需求

3.6 本章小结

第四章 系统设计与实现

4.1 系统总体设计

4.1.1 系统功能模型设计

4.1.2 系统网络结构设计

4.1.3 系统功能结构设计

4.2 系统数据库设计

4.2.1 系统数据分析

4.2.2 数据表设计

4.3 系统功能详细设计与实现

4.3.1 故障报告管理功能设计与实现

4.3.2 通讯状态管理功能设计与实现

4.3.3 告警事件管理功能设计与实现

4.3.4 动作事件管理功能设计与实现

4.3.5 录波报告管理功能设计与实现

4.3.6 图形监视管理功能设计与实现

4.3.7 设备参数管理功能设计与实现

4.4 本章小结

第五章 系统测试及分析

5.1 测试环境

5.2 功能测试

5.2.1 测试过程及用例

5.2.2 测试结果分析

5.3 性能测试

5.4 本章小结

第六章 结束语

6.1 论文工作总结

6.2 后续工作展望

参考文献

致谢

作者简介

#### （4）蒙东电网继电保护故障信息采集及处理系统研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题研究背景

1.2 蒙东电网运行情况

1.2.1 2016年电网运行情况

1.2.2 2017年兴安电网变化分析及需要协调解决的问题

1.3 课题国内外研究现状

1.4 本论文主要研究工作

第2章 系统技术概述

2.1 系统设计基本问题

2.1.1 系统目标

2.1.2 运行环境

2.1.3 设计原则

2.2 系统通信协议

2.2.1 IEC61850的技术特点

2.2.2 IEC61850中的基本概念

2.3 变电站自动化接口模型

2.4 本章小结

第3章 继电保护故障信息分析处理系统设计

3.1 系统设计的一般问题

3.1.1 变电站端

3.1.2 故障信息分析处理系统功能

3.1.3 连接装置

3.1.4 系统特点

3.2 故障信息处理系统设计

3.2.1 系统总体框架

3.2.2 主站框架

3.2.3 主站信息建模与功能

3.2.4 主站通信中间件服务器设计

3.3 子站信息建模与功能

3.4 继电保护故障信息系统的功能架构与信息流

3.5 通信机

3.6 系统基本功能的实现

3.7 主站数据库设计

3.7.1 CIM到数据库的映射

3.7.2 主站数据库到cnvi的映射

3.8 子站系统数据库设计

3.8.1 基本功能

3.8.2 子站信息规范

3.9 基于IEC61850的系统建模

3.9.1 概述

3.9.2 VMD服务器与映射

3.9.3 具有普遍意义的面向变电站现状的OMI设计

3.9.4 子站总体建模

3.9.5 主站系统在子站上的建模

3.9.6 保护基本功能建模

3.9.7 故障录波器建模

3.10 本章小结

第4章 基于粗糙集理论及故障信息网故障诊断

4.1 粗糙集的基本理论

4.2 知识信息系统和决策表

4.3 故障信息网的信息分析处理

4.4 本章小结

第5章 系统动作行为分析与运行管理

5.1 智能分析与目标实现

5.1.1 故障记录创建

5.1.2 故障记录相关信息的甄别处理

5.1.3 故障记录的智能分析

5.2 系统安全防护设计与实现

5.2.1 安全隔离装置

5.2.2 安全Ⅰ/Ⅱ区的设计

5.2.3 安全Ⅲ区的设计

5.3 系统配置与运行管理

5.3.1 系统配置要求

5.3.2 系统配置工具

5.3.3 系统配置流程

5.3.4 系统运行及调试

5.3.5 系统通用功能

5.3.6 装置操作界面

5.4 本章小结

第6章 研究工作总结

致谢

参考文献

作者简介

攻读硕士学位期间研究成果

#### （5）新一代继电保护及故障信息管理主站的设计与实现（论文提纲范文）

1 保信主站的设计要求

2 主站架构设计

2.1 主站软件结构

2.2 主站硬件结构

3 数据库设计

4 应用功能设计

4.1 模型管理

4.1.1 模型建立

4.1.2 模型查看和对比

4.2 前置通信

4.3 可视化运行监视

4.4 定值管理

4.5 保护远方控制

4.6 智能故障分析

5 结束语

#### （6）基于新疆电网继电保护故障信息系统研究及应用（论文提纲范文）

摘要

Abstract

目录

第一章 绪论

1.1 论文背景及研究意义

1.1.1 论文的背景

1.1.2 论文的研究意义

1.2 国内外研究现状

1.3 本论文的研究内容

第二章 新疆电网继电保护故障信息系统概述

2.1 新疆电网一、二次设备概况

2.1.1 新疆电网概况

2.1.2 新疆电网主网继电保护概况

2.1.3 新疆电网主网故障录波器概况

2.2 继电保护故障信息系统功能定位

2.3 继电保护故障信息系统主要特点

2.4 继电保护故障信息系统总体结构

2.5 继电保护故障信息系统的安全分区和防护

2.6 本章小结

第三章 新疆电网继电保护故障信息系统研究

3.1 继电保护故障信息主站系统

3.1.1 主站系统结构及配置方案

3.1.2 主站系统软件配置要求

3.1.3 主站系统软件架构

3.1.4 主站系统基本功能

3.2 继电保护故障信息子站系统

3.2.1 子站系统结构及配置方案

3.2.2 子站系统软件配置要求

3.2.3 子站系统软件架构

3.2.4 子站系统基本功能

3.3 继电保护故障信息系统通信规约的研究

3.3.1 子站与 IED 设备之间通信规约

3.3.2 主站与子站之间通信规约

3.4 本章小结

第四章 基于专家系统的故障信息智能分析研究

4.1 专家系统概述

4.2 基于专家系统的故障信息智能分析流程

4.2.1 模型的同步

4.2.2 信息分类

4.2.3 故障信息自动归档

4.2.4 故障信息智能分析

4.3 基于专家系统的故障信息智能分析功能应用

4.4 本章小结

第五章 继电保护故障信息系统在新疆电网中的应用

5.1 概述

5.2 继电保护故障信息系统功能的实现

5.3 继电保护故障信息系统功能的应用

5.4 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文

致谢

#### （8）火电厂嵌入式继电保护故障信息管理系统研究（论文提纲范文）

1 引言

2 继电保护故障信息管理系统建设必要性

2.1 线路侧继电保护信息子站

2.2 发电厂升压站自动化系统 (NCS)

2.3 机组厂用电监控管理系统 (ECMS)

3 火电厂继电保护故障信息管理系统功能特点

4 火电厂继电保护故障信息管理系统建设

5 火电厂继电保护故障信息管理系统应用功能评价

6 结论

#### （9）基于B/S/C模式的电网故障信息管理系统的设计和实现（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

目录

第一章 绪论

1.1 引言

1.2 课题研究的背景、目的、意义

1.2.1 传统故障信息系统的不足

1.2.2 揭阳电网故障信息应用现状

1.3 本课题在国内外的研究现状、水平和发展趋势

1.4 课题研究的内容和实现的目标

1.5 本文的工作和取得的成果

第二章 相关技术基础

2.1 IEC 61850 标准

2.1.1 IEC 61850 标准简介

2.1.2 IEC 61850 对 MMS 的应用

2.2 IEC 61970 标准及 CIM 模型

2.3 C/S、B/S 软件模式

2.3.1 C/S 软件模式

2.3.2 B/S 软件模式

2.3.3 基于 B/S/C 的软件模式

2.4 综合信息系统集成平台

2.5 AJAX 技术

2.6 SVG 技术

2.7 编程语言：JAVA

2.8 本章小结

第三章 系统需求分析

3.1 系统业务需求分析

3.1.1 总体业务需求分析

3.1.2 兼容 61850、103 的子站接入需求

3.1.3 基于 B/S/C 的系统架构需求

3.2 系统功能需求

3.3 系统运行环境需求

3.4 本章小结

第四章 系统设计

4.1 系统设计原则

4.2 系统总体设计

4.2.1 系统总体结构

4.2.2 系统功能模块设计

4.3 数据建模

4.3.1 对象数据建模

4.3.2 故障信息数据建模

4.3.3 数据库设计

4.4 告警及消息服务机制

4.4.1 基于 C/S 的 service/agent 的消息框架

4.4.2 基于 JMS 的告警发布机制

4.5 前置通信设计

4.5.1 总体框架

4.5.2 通道接入

4.5.3 规约接入

4.6 Web 设计

4.6.1 Web 服务设计

4.6.2 SVG 图形界面设计

4.7 管理工作站设计

4.8 本章小结

第五章 系统实现和测试

5.1 概述

5.1.1 系统总体架构

5.1.2 系统平台和工具

5.2 子站接入建模

5.2.1 子站规约数据建模

5.2.2 子站一次模型及图形数据建模

5.3 故障信息主站功能实现

5.3.1 WEB 实现

5.3.2 故障整理及展示

5.3.3 图形监视

5.3.4 历史存储与查询

5.3.5 波形分析

5.3.6 系统安全性设计

5.4 系统验证

5.5 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

致谢

参考文献

#### （10）继电保护及故障信息处理系统的研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 研究的背景和意义

1.2 继电保护及故障信息处理系统研究现状及存在的问题

1.3 本文的主要工作

第2章 继电保护及故障信息系统的结构及功能分析

2.1 系统总体要求

2.2 子站系统结构

2.2.1 子站系统的构成

2.2.2 子站总体结构图

2.2.3 子站系统的功能

2.2.4 子站与有关系统的接口

2.2.5 子站信息的处理与发送

2.3 主站系统

2.3.1 主站（分站）系统

2.3.2 主站/分站系统软件功能

2.3.3 主站系统的技术指标

2.4 本章小结

第3章 继电保护及故障信息系统的技术方案研究

3.1 调度员电网故障辅助决策的技术方案

3.1.1 线路双端保护动作情况和录波情况分析

3.1.2 故障数据智能分析

3.1.3 计算直流分量

3.1.4 各种工频相分量的求取

3.1.5 故障类型和相别判别

3.1.6 故障情况分析

3.2 安控装置运行信息查询系统的技术方案

3.3 本章小结

第4章 继电保护及故障信息处理系统的实际应用

4.1 I-POFAS 系统的窗口和对话框

4.1.1 系统主界面

4.2 故障信息的 WEB 发布

4.2.1 访问网页和登录

4.2.2 故障报告

4.2.3 通讯状态

4.3 故障分析中心

4.3.1 波形测量

4.3.2 谐波分析

4.3.3 向量分析

4.3.4 开关量 SOE 列表

4.4 故障信息查询

4.4.1 历史信息查询

4.4.2 主子站通讯状态查询

4.4.3 保护通讯状态查询

4.4.4 保护运行状态查询

4.4.5 子站运行率查询

4.4.6 装置运行率查询

4.4.7 装置通讯状态正确率查询

4.5 本章小结

第5章 结论

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文

致谢

### 四、基于Web的继电保护及故障信息管理主站系统的设计（论文参考文献）

- [1]电网智能故障信息管理系统设计与实现[D]. 刘渝波. 电子科技大学, 2020(01)

- [2]继电保护故障信息主站系统Web发布子系统设计与实现[D]. 蔡超. 西安电子科技大学, 2019(02)

- [3]继电保护故障信息管理系统技术方案研究[A]. 朱巧中,张伟,谢邦鹏,顾力,王凌佳,卫春,谈忠华,于晟华. 2019智能电网新技术发展与应用研讨会论文集, 2019

- [4]蒙东电网继电保护故障信息采集及处理系统研究[D]. 白雨竹. 长春工业大学, 2018(01)

- [5]新一代继电保护及故障信息管理主站的设计与实现[J]. 祁忠,笃竣,张海宁,李枫,冯佳男,刘焕志. 江苏电机工程, 2014(04)

- [6]基于新疆电网继电保护故障信息系统研究及应用[D]. 申盛召. 新疆大学, 2014(02)

- [7]国调中心继电保护故障信息系统改造研究[A]. 张道农,纪峰磊,刘宇,罗克宇. 2013年中国电机工程学会年会论文集, 2013

- [8]火电厂嵌入式继电保护故障信息管理系统研究[J]. 李冬. 电气传动自动化, 2013(03)

- [9]基于B/S/C模式的电网故障信息管理系统的设计和实现[D]. 陈绍亮. 电子科技大学, 2013(01)

- [10]继电保护及故障信息处理系统的研究[D]. 郭迎辉. 华北电力大学, 2013(S2)

本文来源: https://www.ulsj.cn/article/757e52adbefaa45a85bf520c.html