# 土钉支护论文摘要

##### 问：什么是土钉支护?土钉支护的作用机理是怎样的?并做分析。

答： 土钉墙是采用土钉加固的基坑侧壁土体与护面等组成的支护结构。

2. 土钉的作用机理

土钉在复合土体内的作用有以下几点：

（1） 土钉对复合土体起箍束骨架作用制约土体变形并使复合土体构成一个整体。

（2） 土钉与土体共同承担外荷载和土体自重应力，土钉起分担作用，由于土钉有很高的抗拉抗剪强度，所以土体进入塑性状态后，应力逐渐向土钉转移，土钉分担作用更为突出。

（3） 土钉起着应力传递与扩散作用推迟开裂区域的形成和发展。

（4） 坡面变形的约束作用，在坡面上设置的与土钉在一起的钢筋网喷射砼面板限制坡面开挖卸荷而膨胀变形，加强边界约束的作用。

3. 土钉墙的构造要求：

6.3.1土钉墙的墙面坡度不宜大于1：0.1。

6.3.2土钉外露端部和层面有效连接在一起，设承压板和加强筋。

6.3.3土钉长度宜为开挖深度0.5～1.2倍，土钉的间距宜为0.6～1.2m，土钉与水平夹角为10°～20°。

6.3.4土钉宜选用Ⅱ、Ⅲ级锣纹钢筋，直径16～32，钻孔直径70～120。

6.3.5面层喷射砼强度等级不宜低于C20。

6.3.6喷射砼面层厚度宜为80～200，通常采用100。

6.3.7喷射砼面层中配钢筋网，采用I级钢筋、直径6～10，间距150～300，钢筋网搭接长度大于300。

6.3.8注浆材料水泥净浆或水泥砂浆，其强度不低于M10。

- 6.3.9当地下水位高于基坑底面时，应采取降水或截水措施；土钉墙墙顶应采用砂浆或混凝土护面，坡顶和坡脚应设排水措施，坡面上可根据具体情况设置泄水孔。

答：在基坑开挖坡面，用机械钻孔或洛阳铲成孔，孔内放钢筋，并注浆，在坡面安装钢筋网，喷射C20厚80～100mm的混凝土，使 土体、钢筋与喷射混凝土面板结合，成为深基坑。

以土钉作为主要受力构件的边坡支护技术，它由密集的土钉群被加固的原位土体喷混凝土面层和必要的防水系统组成。

土钉支护亦称土钉墙。其施工过程为：

1）先锚后喷：挖土到土钉位置，打入土钉后，挖第二步土，再打第二层土钉，如此循环到最后一层土钉施工完毕。喷射第一次豆石混凝土厚50mm，随即进行锚固，然后进行第二次喷射混凝土，厚50mm。

2）先喷后锚：挖土到土钉位置下一定距离，铺钢筋网，并预留搭接长度，喷射混凝土至一定强度后，打入土钉。挖第二层土方到第二层土钉位置下一定距离，铺钢筋网，与上次钢筋网上下搭接好，同样预留钢筋网搭接长度，喷射混凝土，打第二层土钉。如此循环直至基坑全部深度。

其施工特点是：施工设备较简单；比用挡土桩锚杆施工简便；施工速度较快，节省工期，造价较低。

- 其适用范围是：地下水位较低的黏土、砂土、粉土地基，基坑深度一般在15m以内。

- 答：9M长度以内锚固在非岩性土内的叫土钉。对于含水量不大的粘性非回填土，临空坡面土体的稳定，土钉有治理作用。土钉支护的组成：土钉锚件、加固钢筋格、钢筋网、细石混凝土喷浆层、排水孔，以及坡顶截水沟、坡顶面水泥硬化、坡脚排水沟等措施，形成的整体是完整的土钉支护。

##### 问：土钉支护的施工特点以及适用范围是什么?

- 答：土钉墙是一种边坡稳定式的支护,其作用与被动的具备挡土作用的围护墙不同,它是起主动嵌固作用,增加边坡的稳定性,使基坑开挖后坡面保持稳定。上海地区适用于开挖深度不大于5m的环境保护等级三级的基坑。土钉墙稳定较可靠、施工简便且工期短、效果较好、经济性好。

答：根据《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012），

- 以土钉墙支护技术为主的支护结构，土钉墙复合体可提高边坡整体稳定性和承受坡顶超载的能力,所用的施工设备简单,占用施工场地小,而且可随基坑开挖逐次分段实施作业,方案可行、安全、经济。土钉支护适用于基坑深度12米以内的基坑工程。

##### 问：土钉墙支护的特点和适用范围是什么？

答：1、土钉墙支护特点：

（1） 形成土钉复合体、显著提高边坡整体稳定性和承受边坡超载的能力。

（2） 施工设备简单，由于钉长一般比锚杆的长度小的多，不加预应力所以设备简单。

（3） 随基坑开挖逐层分段开挖作业，不占或少占单独作业时间，施工效率高，占用周期短。

（4） 施工不需单独占用场地，对现场狭小，放坡困难，有相邻建筑物时显示其优越性。

（5） 土钉墙成本费较其他支护结构显著降低。

（6） 施工噪音、振动小，不影响环境。

（7） 土钉墙本身变形很小，对相邻建筑物影响不大。

2、土钉墙支护适用范围：

（1） 托换基础。

（2） 基坑支挡或竖井。

（3） 斜坡面的挡土墙。

（4） 斜坡面的稳定。

（5） 与锚杆挡墙结合作斜面的防护。

扩展资料

作用机理

土钉在复合土体内的作用有以下几点：

（1） 土钉对复合土体起箍束骨架作用制约土体变形并使复合土体构成一个整体。

（2） 土钉与土体共同承担外荷载和土体自重应力，土钉起分担作用，由于土钉有很高的抗拉抗剪强度，所以土体进入塑性状态后，应力逐渐向土钉转移，土钉分担作用更为突出。

（3） 土钉起着应力传递与扩散作用推迟开裂区域的形成和发展。

（4） 坡面变形的约束作用，在坡面上设置的与土钉在一起的钢筋网喷射砼面板限制坡面开挖卸荷而膨胀变形，加强边界约束的作用。

- 参考资料来源：

- 答：土钉墙支护的特点和适用范围就是方便适用。

- 答：土钉墙是一种边坡稳定式的支护,其作用与被动的具备挡土作用的围护墙不同,它是起主动嵌固作用,增加边坡的稳定性,使基坑开挖后坡面保持稳定。上海地区适用于开挖深度不大于5m的环境保护等级三级的基坑。土钉墙稳定较可靠、施工简便且工期短、效果较好、经济性好。

本文来源: https://www.ulsj.cn/article/7b1badbfed1d6d23a77fe7fb.html