# 影响电磁铁磁性强弱的因素论文

##### 问：电磁铁磁性与哪些因素有关?

- 答：电磁铁的磁性与以下因素有关：1.电流的通断：有电流则有磁性；2.电流的大小：电流越大，磁性越强；3.是否有铁心：有铁心则磁性变强。与电流频率无关。

答：电磁铁的磁性强弱与三个因素有关：电流大小、线圈匝数多少、有无铁芯。

电磁铁通电时有磁性，断电时磁性消失；电流越强，电磁铁的磁性越强；当电流相同时，电磁铁的线圈匝数越多，磁性越强；电磁铁内有铁芯比无铁芯磁性强。

电流的频率是指：单位时间内，交流电在一秒钟内完成多少个周期，我国的交流电是50个周期，也就是电流的方向变化100次。

- 电流方向的变化电磁铁磁极的极性，并不改变磁极的强弱。

答：一、电流的通断控制磁性的有无

二、下列因素控制磁性的大小

1、环绕线圈匝数多少

2、通过电流大小

3、有无铁芯 （常理来说，电磁铁有铁芯是必须的，不需再提的，这一点只是把有铁芯和无铁芯时磁性大小做个比较，不必深究）

- 三、电磁铁的磁性应该与频率无关（这一点抱歉，不敢确定）

##### 问：电磁铁的磁力大小与哪些因素有关?

答：与电磁铁的磁力大小的因素有：

1、与缠绕在铁芯上线圈的圈数有关。匝数越多，磁性越强；匝数越少，磁性越弱。

2、与通过导体的电流大小有关，电流越强，磁性越强；电流越弱，磁性越弱。

3、与有无铁芯有关，有铁芯时磁性强，无铁芯时磁性弱。

4、与导体的铁芯软磁性材料的导磁率和铁芯的横截面积有关。

5、与铁芯的横截面接有关。

调整电磁铁的磁力大小的方法有：

1、可以通过接线法，来改变线圈匝数的多少。

2、通过滑动变阻器可以改变通过导体的电流，也可以通过增加电池数目来增加电流。

3、通过取出和添加铁芯的方式来调整电磁铁的磁力。

- 4、改变铁芯的材料、大小和形状都可以改变电磁铁的磁力。

##### 问：电磁铁的磁性强弱跟什么因素有关

答：通过实验可以证实，电磁铁的磁性强弱与电流大小、线圈匝数、有无铁芯等因素有关，在电磁铁匝数一定时，电流越大，电磁铁的磁性越大；当通过电磁铁的电流相同时，电磁铁的线圈匝数越多，电磁铁的磁性越强；有铁芯的磁性比没有铁芯的磁性强。

电磁铁是通电产生电磁的一种装置，这样的电磁铁装置在通电时有磁性，断电后磁就随之消失。电磁铁的磁性强弱可以用电流的强弱或线圈的匝数多少来控制，也可以通过改变电阻控制电流大小来控制磁性大小，所以磁性强弱与电流大小、线圈匝数、有无铁芯有很大的关系。

- 电磁铁在日常生活中有着极其广泛的应用，由于它的发明，也使得发电机的功率得到了很大的提高，解决了人们生活中一些难题，所以它对生活的帮助还是比较大的。

答：（1）磁性的强弱是无法直接观察的．利用磁性的不同产生的磁力不同来认识电磁铁磁性的强弱不同，此题中就是利用电磁铁吸引大头针数目的不同来反映磁性强弱的不同的，这是一种转换的方法．

（2）电磁铁的特点：通电时有磁性，断电时无磁性；电磁铁的磁性强弱与电流的大小、线圈匝数和有无铁芯有关．

解答

解：（1）可通过观察大铁钉吸大头针数目多少判断通电螺线管磁性的强弱；

（2）甲乙两图，断电时电磁铁不吸引大头针，说明无磁性，通电时，吸引大头针，说明有磁性，可得有电有磁，没电没磁；

（3）乙丙两图，线圈匝数相同，滑动变阻器的电阻越小，电路中的电流越大，电磁铁吸引大头针越多，说明磁性越强，可知：匝数相同时，电流越大磁性越强；

（4）图丁，两个电磁铁两个线圈串联，电流相同，线圈匝数不同，且匝数越多，吸引大头针数目越多，可知：当电流一定时，匝数越多，磁性越强．

- 故答案为：（1）大铁钉吸大头针数目多少；（2）甲；乙；（3）乙；丙；（4）丁．

答：决定和影响电磁铁吸力的因素很多，主要有：

导磁材料的选取，不同导磁材料的磁导率、磁感应强度不同，因而所产生的力也不同；同时对导磁材料在加工完后进行适当的磁性热处理，有助于磁畴取向的一致性，从而提高电磁吸力；

电磁铁的行程；

线圈参数：匝数和线径，这直接决定了电磁铁通电后所能产生的磁势大小；

电磁铁的零件加工精度也对吸力大小有一定影响。

- 当然这些是固有因素，工作电压也是很关键的外在因素。

- 答：跟电流的强度有关，但是有的器件本身有限制的话电流再大也只有到达该器件的最高值

本文来源: https://www.ulsj.cn/article/ae5ad40620b0f3e16619c32e.html