# 血液粘度质控材料的研究与应用

### 一、血液粘度质控物的研究与应用（论文文献综述）

赖雯斓,陈蓉艳,刘继来,李扬宇,高芳琳[1]（2019）在《血浆黏度质控物的制备和应用评价》文中提出目的:应用临床上报废的滤白冷冻新鲜血浆（来源于献血者）作为血液流变学中血浆黏度的质控物,并对质控效果进行分析和评价。方法:将两份临床上报废的冷冻新鲜血浆（来源于献血者）各自混匀后分装,-20°C低温保存,每日与常规标本一同检测,连续测定45d后对二者精密度进行分析评价。结果:自制冷冻血浆质控1的血浆黏度定值范围为（1.253±0.017）mPa·s（CV=1.32%）,自制冷冻血浆质控2的血浆黏度定值范围为（1.284±0.020）mPa·s（CV=1.58%）。二者室内质控均未见失控。结论:两份自制冷冻新鲜血浆质控物精密度良好,45d内稳定性良好。

解学龙,杨琴,刘炳,郑凡[2]（2014）在《SA7000毛细管模式血浆黏度质控物研究探讨》文中认为目的探讨蒸馏水、-80℃冰箱保存混合血浆作为SA7000毛细管血浆黏度质控在SA7000测定的可行性,从而确保标本检测结果的准确可靠。方法蒸馏水、-80℃冰箱保存混合血浆作为SA7000毛细管血浆黏度质控物,连续测定3个月。结果蒸馏水和-80℃冰箱保存混合血浆在SA7000毛细管法测定血浆黏度具有很好的稳定性。结论蒸馏水可作为SA7000毛细管血浆黏度低值质控物,性质稳定,-80℃保存的混合血浆可作为SA7000毛细管血浆黏度质控物,性质稳定。

祝连庆[3]（2013）在《生物流变特性测试方法及应用研究》文中提出流变学是研究非牛顿流体在应力、应变、温度等条件下与时间因素有关的变形和流动的科学，是介于物理、力学、医学、生物和工程技术之间的一门边缘交叉学科。在自然界和工程技术界，粘弹性流体、粘塑性流体、血液以及绝大多数生物流体的流动都呈现出非牛顿流体性态，非牛顿流体的流变性质、流体流动与变形的力学分析、流体的本构方程、物质参数与函数的测量、流体粘温性能、流动曲线、凝固性、粘弹性、触变性等一系列流变学特性指标的测试丞待解决。尤其在生物流变学领域，血液流动动力学，血液细胞的变形规律，血液和其他体液、各种软、硬组织的力学性能，各种生物流体的流变特性与疾病的关系等生物流变学特性测试问题被相继提出，血液流变学、细胞流变学以及血液凝固过程中的流变机理和参数测量已经成为研究热点。本论文围绕“血液流变、细胞流变以及血液凝固过程中的流变特性测试方法”等科研项目，开展生物流变学特性测试方法与系统应用研究。论文首先全面综述了流变学的国内外研究现状，阐述了非牛顿流体流变学研究领域的分类及研究的重要意义，详细分析了血液流变学、细胞流变学、血液凝固过程中的流变机理和参数测量等生物流变学特性测试的研究内容，阐明了生物流变学与心脑血管疾病、恶性肿瘤及糖尿病等多种疾病的关系以及生物流变学在血液流动状态下对止血、凝血及血栓形成中的生理、病理作用及临床意义。其次以流变学的研究对象和研究方法为基础，全面阐述了非牛顿流体流变学测量理论，对非牛顿流体流动与变形进行了力学分析，推导出非牛顿流体流动的基本微分方程，构建了纯粘性非牛顿流体的本构方程，分析了非牛顿流体的典型流动以及流体粘弹性与触变性等流变性质，重点研究了稳态剪切流场的主要流变学参数和小振幅振荡流场与流体粘弹性的流变学参数表征方法。针对生物流变学特性测试研究，提出了稳态剪切速度衰减血流变测试方法、基于激光衍射和散射技术的细胞形态、变形与聚集等细胞流变学特性测试方法以及基于小振幅振荡流场的双磁路磁珠振荡法、光学散射测量法和发色底物测量法的等血液凝固过程中的流变特性测试方法，解决了生物流变学领域的血液流动性、细胞变形性、细胞聚集性以及血液凝固性等一系列生物流体流变学特性测试技术与方法。提出了基于稳态剪切流场、拉伸流场和小振幅振荡流场的生物流变学特性测试特性模型，建立了高灵敏度、高可靠性的库特式生物流体流变学特性测试系统和动态数据建模平台，采用应力驱动、实时频率扫描、小振幅振荡和强迫振荡四种模式实现生物流体流变学特性测试及动态数据建模。论文对提出的稳态剪切速度衰减血流变测试方法和激光衍射细胞流变学特性测试方法进行了实验验证，针对目前非牛顿流体流变特性测试仪器无法标定以及测试结果无法溯源等问题，研制了一种稳定可靠的非牛顿流体标准物质，提出了非牛顿流体标定方法。完成了基于稳态剪切速度衰减测试方法的血流变测试系统应用研究。系统采用提出的速度衰减法锥板测试技术实现全量程、逐点扫描、快速、稳态的血流变特性测量，具有自动加样、自动混匀、自动测试、自动清洗、液面感应等先进功能，具有非牛顿流体标准物质标定和校准功能。完成了基于双磁路小振幅振荡测试方法的凝血测试系统应用研究。利用提出的双磁路磁珠振荡法测量原理实现血液凝固过程中的流变特性功能测试。系统具有先进的三维空间加样系统、驱动器内置点到点功能、S曲线加速、直线/圆弧插补运动功能以及微弱信号采集放大功能。系统具有功能强大、实时多任务操作、检测速度快、精度高等特点。本论文的研究为生物流变学特性测试方法及应用奠定了必要的理论基础，对于推动我国生物流变学特性测试技术研究有着重要的指导意义。

俞斌[4]（2012）在《湖北省血液流变学检验室间质量评价活动情况分析》文中指出目的探讨湖北省血液流变学检验项目室间质量评价（EQA）活动情况。方法采用美国PT评分方法计分,进行季度评价和年度评价。结果参评单位平均合格率为69.4%。结论各参评实验室应通过分析湖北省临床检验中心下发的室间质评报告查找出检测中存在问题的原因,通过加强对室间质量评价、室内质量控制活动的重视、确定正确的切变率范围等方面工作提高检测结果准确性。

卢敏,胡志坚,高志亮,帅丽华[5]（2009）在《患者数据移动均值法在血液流变学检测室内质控中的应用》文中研究指明血液流变学检测对预防和早期发现、早期治疗心脑血管疾病等方面具有十分重要的意义,其在临床上的应用已日益广泛。目前血液粘度测定的室内质控物为仪器生产厂家提

田亚菲,韩苗苗[6]（2009）在《基于Atmega168计时功能的血浆粘度测量》文中研究说明利用Atmega168的计时功能,设计了一种测试血浆粘度的结构和方法。阐述了毛细血管测血浆的原理,并介绍了串口和I2c通信,以及计时功能的实现。试验表明,此结构具有简单易行,成本低,重复性好等优点。

孙丽萍,张惠风[7]（2007）在《一种血浆粘度质控物的应用》文中研究指明聚乙二醇6000水溶液的流体性质为牛顿流体已经确定[1,2]。利用其牛顿流体性质将其作为血液流变学检测中血浆粘度测定的质控物,取得了较好的结果,现报告如下。

陈凯,张惠风,吴丹[8]（2007）在《聚乙二醇6000水溶液的流体性质》文中研究指明目的探讨聚乙二醇6000水溶液的流体性质。方法分别制备4种浓度的聚乙二醇6000水溶液,用3种不同的粘度仪检测其粘度及绘制其流动曲线。结果每一浓度聚乙二醇6000水溶液在不同切变速率下粘度值基本相同,流动曲线基本为一通过原点的直线。结论聚乙二醇6000水溶液溶液具有牛顿流体的特征。

石冬敏,钮丽萍[9]（2006）在《血液流变学检测室内质控与质控物制备的有关问题》文中研究说明1951年Copley提出了“血液流变学（Hemorheology）”这一概念,定义为“从宏观、微观以及亚微观水平研究血细胞及血浆成分的变形与流动性质,并包括了血液直接接触的血管的流变性质”,它奠定了血液流变学理论的基础。数十年来,血液流变学迅速发展,成为新兴的医学分支。国外对流变学的研究基本上限于实验室。而在我国,血液流变学在临床中应用发展很快。心脑血管疾病是我国人群死亡的首要原因,占总死亡率的百分比由1957年的10．07％上升到1997年的39．4％。我国

李多孚,任莉平[10]（2005）在《血液Casson屈服应力在血液粘度质控中的应用——患者结果均值法》文中研究指明目的探讨并建立血液粘度测定的质量控制方法。方法计算患者血液Casson屈服应力,并将其引入患者结果均值质控法,用Levey-Jennings质控图来综合判断每日（批）患者为单位的血液粘度测定的质量。结果432例患者血液Casson屈服应力的数据呈正态分布;患者低切粘度（1s-1）数据与对应Casson屈服应力相关系数r=0.929。患者血液低切粘度（1s-1）数据与对应Casson屈服应力数据配对两样本均数比较,P<0.001;质控图设警告界限为6.45±0.74mPa,控制界限为6.45±0.98mPa。结论将Casson屈服应力引入“患者结果均值法”,其质控方法有效可行。

### 二、血液粘度质控物的研究与应用（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、血液粘度质控物的研究与应用（论文提纲范文）

#### （1）血浆黏度质控物的制备和应用评价（论文提纲范文）

1. 材料与方法

1.1 主要仪器与试剂

1.2 质控血浆的制备

1.3 室内质控的开展过程

1.4 统计学分析

2. 结果

2.1 自制质控血浆的定值

2.2 自制质控血浆的应用

3. 讨论

#### （2）SA7000毛细管模式血浆黏度质控物研究探讨（论文提纲范文）

1 材料与方法

1.1 材料

1.2 仪器

1.3 方法

2 结果

2.1 仪器的批内精度

2.2 日间室内质量控制

3 讨论

#### （3）生物流变特性测试方法及应用研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 引言

1.2 生物流变学

1.2.1 血液流变学

1.2.2 细胞流变学

1.3 生物流变学特性测试技术发展概况

1.4 本文的主要研究内容

第2章 流变学测量理论

2.1 流变学的基本概念

2.1.1 流变学的研究对象

2.1.2 流变学的研究方法

2.1.3 牛顿流体与非牛顿流体

2.2 非牛顿流体的流变性质

2.2.1 流体形变的基本类型

2.2.2 流动与变形的力学分析

2.2.3 流体的几个典型流动

2.2.4 剪切应力与剪切速率

2.2.5 粘弹性与触变性

2.3 非牛顿流体与本构方程

2.3.1 非牛顿流体流动的基本微分方程

2.3.2 纯粘性非牛顿流体本构方程

2.4 非牛顿流体的流变学参数表征

2.4.1 稳态剪切流场的主要流变学参数

2.4.2 小振幅振荡流场与流体粘弹性的表征方法

2.5 本章小结

第3章 生物流变学特性测试方法研究

3.1 稳态剪切速度衰减法血流变测试方法

3.2 细胞流变特性激光测量方法

3.2.1 细胞流变激光衍射测量法

3.2.2 流式细胞激光散射测量法

3.3 基于小振幅振荡流场的凝血测试方法

3.3.1 双磁路磁珠振荡凝血测量法

3.3.2 光学散射凝血测量法

3.3.3 发色底物凝血测量法

3.4 本章小结

第4章 生物流变学特性测试方法实现与验证

4.1 生物流变学特性模型

4.1.1 稳态剪切流场流变学特性模型

4.1.2 拉伸流场流变学特性模型

4.1.3 小振幅振荡流场流变学特性模型

4.2 稳态剪切速度衰减法血流变测试方法实现与验证

4.2.1 测试方法的实现

4.2.2 实验验证

4.2.3 非牛顿流体标准物质与标定

4.3 细胞流变测试方法实现与验证

4.3.1 测试方法的实现

4.3.2 实验验证

4.4 本章小结

第5章 生物流变测试系统与应用

5.1 自动血液流变测试系统

5.1.1 系统总体设计

5.1.2 系统硬件设计与实现

5.1.3 系统软件设计与实现

5.1.4 自动血液流变测试系统的标定

5.1.5 系统应用与实验测试

5.2 凝血自动分析系统

5.2.1 系统组成与总体布局

5.2.2 系统的硬件设计与实现

5.2.3 多通道微量加样系统设计

5.2.4 系统软件设计

5.2.5 系统的定标与质控

5.2.6 系统应用与实验测试

5.3 本章小结

结论

参考文献

攻读博士学位期间发表的论文及其它成果

致谢

个人简历

#### （4）湖北省血液流变学检验室间质量评价活动情况分析（论文提纲范文）

1 对象与方法

1.1 研究对象

1.2 质控物

1.3 质评项目

1.4 活动方法

1.5 评价标准 (表1)

1.6 评价方法

1.6.1 季度评价

1.6.2 年度评价

2 结果

3 讨论

3.1 存在的问题

3.2 下一步工作建议

#### （5）患者数据移动均值法在血液流变学检测室内质控中的应用（论文提纲范文）

1 材料与方法

1.1 标本

1.2 仪器与试剂

1.3 方法

2 结果

2.1

2.2

2.3

3 讨论

#### （8）聚乙二醇6000水溶液的流体性质（论文提纲范文）

1材料与方法

1.1材料

1.2仪器

1.3方法

2结果

3讨论

#### （9）血液流变学检测室内质控与质控物制备的有关问题（论文提纲范文）

1 标本采集

2 血粘度的影响因素

3 质控物制备

4 仪器校准与本底试验

5 室内质控

### 四、血液粘度质控物的研究与应用（论文参考文献）

- [1]血浆黏度质控物的制备和应用评价[J]. 赖雯斓,陈蓉艳,刘继来,李扬宇,高芳琳. 中国医疗器械信息, 2019(19)

- [2]SA7000毛细管模式血浆黏度质控物研究探讨[J]. 解学龙,杨琴,刘炳,郑凡. 中国医药科学, 2014(02)

- [3]生物流变特性测试方法及应用研究[D]. 祝连庆. 哈尔滨工业大学, 2013(05)

- [4]湖北省血液流变学检验室间质量评价活动情况分析[J]. 俞斌. 中国医药科学, 2012(14)

- [5]患者数据移动均值法在血液流变学检测室内质控中的应用[J]. 卢敏,胡志坚,高志亮,帅丽华. 实验与检验医学, 2009(04)

- [6]基于Atmega168计时功能的血浆粘度测量[J]. 田亚菲,韩苗苗. 微型电脑应用, 2009(03)

- [7]一种血浆粘度质控物的应用[J]. 孙丽萍,张惠风. 中国血液流变学杂志, 2007(04)

- [8]聚乙二醇6000水溶液的流体性质[J]. 陈凯,张惠风,吴丹. 中国血液流变学杂志, 2007(01)

- [9]血液流变学检测室内质控与质控物制备的有关问题[J]. 石冬敏,钮丽萍. 中国血液流变学杂志, 2006(01)

- [10]血液Casson屈服应力在血液粘度质控中的应用——患者结果均值法[J]. 李多孚,任莉平. 中国血液流变学杂志, 2005(03)

本文来源: https://www.ulsj.cn/article/bd20d3ba8c92030c2e1056ed.html