# 童子号航电工程建设方案研究

### 一、桐子壕航电工程施工方案研究（论文文献综述）

陈思源[1]（2021）在《水利工程开发对环境影响评价研究 ——以利泽水利工程为例》文中认为水利工程建设尤其是航电梯级开发对生态环境影响较大,梯级电站的建设,会一定程度上影响河流及下游水质、水文、生态流量和周边水陆生态动植物产生影响。本研究通过对嘉陵江利泽水利工程的自然环境和生态环境进行了详细的调查并收集了相关资料,对利泽水力工程生态环境进行了评价,从水质环境现状监测、水生生态调查与评价、河道中的流量、河流里的水温、河道里的淤泥、河流的形态和水生、陆生动植物等方面分析了嘉陵江利泽水利工程建成后引发的生态环境问题,并采取响应的措施对生态环境加以修复和保护。主要研究结论如下:（1）嘉陵江利泽水利工程建成后对下游水生态环境、库区水生态系统以及陆域生态系统的造成一定的影响,采取相应的生态环境保护措施后,其影响在生态环境系统可承受的范围内。（2）通过生态水力学算法和Tennant算法进行了计算与分析,明确了嘉陵江利泽水利工程可以通过的生态泄水流量为188m3/s,这是在初期蓄水时。一般年份能满足188m3/s的生态流量泄放要求,特枯年份需要上游体积亭子口水库实施生态调度才能保障下泄生态基流,可以满足枢纽下游的生态用水要求。（3）水生生境萎缩在蓄水后会形成,同时土着鱼类的繁衍、栖息的不利,种群数量的减少都会发生,鱼类种群也会由土着鱼类向小型以及外来的鱼类进行转化。区域里存在的浮游生物以及底栖生物等数量在较短时间内可能会上升。（4）通过α法经验判别以及对桐子壕、草街水库垂向水温观测成果的类比观测分析,利泽电站水库为温度混合型的大型水库,垂向水温分层的现象不会存在,同时水库的下泄水温和区域内天然河道的水温基本保持一致,水库下泄产生的水温不会对下游产生影响。

刘文骞[2]（2020）在《岷江龙溪口枢纽明渠布置及通航条件模拟研究》文中认为在地形平坦、河道宽阔河段修筑水利枢纽时,施工期一般采用分期导流进行河水分流,以保证实现干地施工的要求。采用分期导流方案时,常由束窄河床、导流明渠等承担导流工作。本文研究的岷江龙溪口枢纽所在河段是典型宽浅式河道,枢纽施工采用分期分段导流,枯期施工时段分别由束窄后的右岸主河道与左岸开挖的导流明渠来主要承担导流任务。由于龙溪口枢纽所处岷江下游航运任务重,牵涉利益大,其枯期导流除了要宣泄设计洪水之外,还要求各泄流通道要承担通航任务。因此,枯期束窄河道及导流明渠在完成泄流任务的同时,还要满足河段通航要求。为保证枯期导流明渠顺利宣泄洪水,并尽可能降低施工对日常通航的影响。本文利用物理模型试验,主要对龙溪口枢纽枯期施工影响河段的水流条件进行了研究。根据枯期各时段导流及通航水流条件物理模型试验结果,枯期采用导流明渠泄流通航时,相同流量下,试验河段通航水流条件较天然情况发生明显恶化,并且由于初步设计导流明渠宽度过大,造成后期施工工期压力大。因此,为优化导流明渠宽度,本文又利用平面二维水流数学模型,就明渠束窄度变化对明渠段水流的影响规律进行了研究。通过研究得到,明渠宽度束窄度变化主要对试验河段沿程水面高程、流速及其流态产生明显影响,进一步的物理模型试验表明,明渠束窄度对水流条件的影响与数值分析所得规律一致:（1）沿程水面高程。明渠束窄后,上游段水面壅高,水面高程与明渠束窄度呈正相关;明渠渠身段内水面出现波动,束窄度越大,水位波动也越剧烈;水流流出渠身段后,水面高程又与束窄度呈反相关,束窄度越大水位越低。（2）流速。由于上游河段水位壅高,其流速有减小趋势;明渠段随束窄度增大流速峰值增大,受河型河势及明渠平面布置影响,其进口段流速呈现弯道水流特性,水动力轴线也随束窄度增大而逐渐向左岸移动;下游段水流流速分布均匀、扩散充分,在模型出口附近水流重新归入右岸主河道。（3）流态。横向围堰前均出现不同程度的回流区域,回流范围及回流强度随束窄度变化而变化。束窄度增大,上游回流范围减小、回流强度减弱,下游回流区域范围增大,回流强度增强。最后,以各工况试验河段通航水流条件实测成果及船模试验结果为依据,结合明渠束窄度变化对其水流的影响规律,分析得到右岸导墙左移4孔方案既能缓解后期施工压力,试验河段水流条件又能基本满足通航要求。经比选确定了合理明渠宽度为234m。为了进一步改善明渠段通航水流条件,可通过改变左右岸纵向围堰长度的方式,对导流明渠平面布置进行了优化,并逐步增大了过流边界的弯曲半径。研究表明,导流明渠过流边界弯曲半径增大,能有效减小明渠进口区域横流大小,改善渠内通航水流条件。经进一步比选分析,龙溪口枢纽施工期导流明渠宽度为234m,围堰按工况六布置时,其泄洪、通航条件最优。

任丽平[3]（2012）在《嘉陵江（四川段）梯级开发的多尺度健康评价研究》文中指出嘉陵江是长江上游流域面积最大的支流，西南地区生态安全屏障的重要组成部分，是影响三峡库区水环境安全的重要因素之一。嘉陵江梯级水电开发促进了当地的经济发展，但工程的建设和营运给当地的生态环境、生物多样性和水质带来较大的影响，伴随人类过度排污和水土流失等环境压力，嘉陵江的环境安全问题不容忽视。为此，论文调研总结河流梯级水电开发的环境影响，采用健康评价的管理方法，以“压力→状态→响应”模式对嘉陵江四川段梯级开发进行了多尺度健康评价，系统的研究了嘉陵江梯级开发的可持续发展，为提升河流综合管理水平提供理论支持。主要研究成果如下：界定河流系统的多个时空尺度，剖析各尺度健康评价的基本特征，根据嘉陵江梯级开发后的时空关系，选择浮游生物多样性指数、鱼类生物完整性指数（fish-index of biotic integrity FIBI）和多指标模糊综合评价方法作为嘉陵江健康评价的多尺度方法，并建构适合嘉陵江健康评价的鱼类生物完整性指数体系和多指标模糊综合评价模型。通过对嘉陵江梯级开发河段浮游生物的野外采集和分析，共采集到浮游植物8门42科95属171种（包括变种），其中硅藻、绿藻和蓝藻为各样点的优势类群，浮游植物平均细胞密度为12.9×104ind/L。采集到浮游动物共4纲9目21科30属62种，分别隶属于原生动物门、假体腔动物门和节肢动物门，浮游动物平均密度为2854.4ind/L，平均生物量为2.331mg/L，优势种类有21种。采用Shannon多样性指数、Margalef丰富度指数、Pielou均匀度指数，结合指示物种对水质状况进行评估。评价结果表明，该河段水质处于中度污染状态，嘉陵江渠化后，水体自净能力下降，四川段水体受到一定程度污染。采用浮游生物多样性指数评价该水体具有较强的诊断性和准确性。调研显示嘉陵江中游鱼类分布有129种（包含此次收集的银鱼）。本次调查，获得鱼类标本263号，分属于26种7科4目；访问21种。其中以经济鱼类的种类居多；长江上游特有鱼类和珍稀保护鱼类已不再是该江段的优势种；因急流水、流水滩等环境的减少和消失，鳍鳅类和鮡类等典型急流、流水环境的适应者、特化者在库区几乎消失。嘉陵江鱼类生物完整性指数评价结果显示，嘉陵江梯级开发段生物完整性评价等级为中等偏差，生态环境受人为活动干扰严重。本研究构建的鱼类生物完整性评价体系能较好地表达嘉陵江梯级开发段鱼类群聚状况和河流生态的连续性及整体性特征。选取基于模糊综合评判模型的方法，对嘉陵江健康状况进行综合评价。评价结果表明，嘉陵江（四川段）梯级开发总体健康状态为亚健康。其中，其上段和丰水期情况较好，为健康状态；梯级库区、枯水期、中段和下段都为亚健康状态。分析表明影响嘉陵江健康状况的主要指标是水土流失率和鱼类FIBI。嘉陵江多指标评价结果与实际相符合，较好地反映了嘉陵江梯级开发四川段的健康状况；构建的多指标模糊综合评价模型适合对梯级开发河流的健康评价。综上所述，嘉陵江主要环境压力为干流地质环境问题、梯级航电工程和过度排污，其健康状况为亚健康，应积极采取相应的针对性管理措施。本研究成果对相关河流的健康评价具有一定的示范和指导作用。

刘永刚,李子兴[4]（2007）在《桐子壕航电工程进水口及尾水闸门门叶安装的进度控制》文中指出桐子壕航电工程,根据控制性进度计划,在2002年4月30日前（即二枯末）,进水口检修门及尾水事故闸门必须下闸挡水度讯,以确保厂房基坑内机电设备的汛期安装施工。监理工程师与施工单位研究后,充分利用现场条件,因地制宜,分别采用了两套应急方案,成功地解决了各自的难题,取得了良好的效果,为工程按期发电创造了条件。

向彬[5]（2003）在《清平水库坝基覆盖层工程地质特性的研究》文中提出通过钻探、物探、触探、竖井及各种试验研究了解了清平水库坝基覆盖层砂卵石层的物理力学性质,为软基建坝提供了充分的地质依据。对西部大开发中的水利水电建设具有普遍意义。

黎昀,辜育新,王明涛[6]（2002）在《桐子壕航电工程施工方案研究》文中研究指明介绍了桐子壕航电工程主体工程施工的施工进度、施工程序和施工方法的设计情况 ,供同行参考。

曹文[7]（2002）在《桐子壕航电工程施工综述》文中研究表明桐子壕航电工程自 2 0 0 0年 9月开工以来 ,已历经一期一枯、一汛、一期二枯 ,到目前为止 ,完成混凝土浇筑量 42万 m3,土石方开挖 10 6万 m3,顺利完成二枯目标 ,安全进入了汛期施工。阐述了在施工中运用的新工艺及合理引进、采用的新材料新产品。

李燕明[8]（2002）在《加强内部管理 促进企业发展——浅谈企业管理的几点经验》文中指出企业管理是企业生存与发展的一个永恒的主题。随着我国加入 WTO后 ,国际国内市场的瞬息万变和企业间的激烈竞争加剧 ,企业的管理被称为“第三生产力”。有人这样认为 ,现代企业的发展“三分靠科技 ,七分靠管理”,一些落后的企业“并非其它落后 ,而只是管理落后”。根据这一思路 ,我们抛砖引玉地将我们在企业管理中的一些经验介绍给大家 ,望水电同行们斧正 ,以便我们总结出更加适应水电工程管理方面的经验 ,提高企业管理的整体水平 ,共同为中国的水电建设事业而奋斗。

彭崇[9]（2002）在《桐子壕航电工程特细砂混凝土应用技术总结》文中认为通过桐子壕航电工程施工中采用细度模数 F M=0 .92特细砂拌制混凝土的成功实例 ,对混凝土原材料优选、配合比的确定 ,及其施工工艺进行了全面的归纳和总结 ,阐述了特细砂混凝土应用的优化措施和控制手段。

孙政[10]（2002）在《嘉陵渠化铸精品 五局再创新辉煌——水电五局五分局嘉陵江渠化工程建设纪实》文中研究指明较为系统地介绍了中国水利水电第五工程局五分局坚持正确的指导思想 ,立足嘉陵江 ,苦干实干 ,讲诚信 ,守合同 ,以自身的实力和良好的业绩赢得业主的信任 ,为嘉陵江渠化工程奉献的实绩

### 二、桐子壕航电工程施工方案研究（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、桐子壕航电工程施工方案研究（论文提纲范文）

#### （1）水利工程开发对环境影响评价研究 ——以利泽水利工程为例（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.2.3 研究现状分析

1.3 研究方法与技术路线

1.3.1 研究方法

1.3.2 技术路线

第二章 嘉陵江利泽水利工程生态环境现状

2.1 研究区自然条件

2.1.1 地域

2.1.2 地形

2.1.3 水文

2.1.4 气候

2.2 嘉陵江水运发展概况

2.3 嘉陵江利泽水利工程概况

2.3.1 利泽水利工程概况

2.4 水生态环境现状评价

2.4.1 水环境现状

2.4.2 水生态现状

2.5 本章小结

第三章 嘉陵江利泽水利工程对生态环境的影响分析

3.1 水生态环境影响分析

3.1.1 水文情势影响评价

3.2 生态流量分析方法

3.3 水环境影响分析

3.3.1 水温影响分析

3.3.2 水体营养化预测分析

3.3.3 初期蓄水水质影响分析

3.3.4 运行期库区水质影响分析

3.3.5 水质变化趋势分析

3.4 水生生态环境影响评价

3.4.1 对浮游动植物生物影响

3.4.2 对底栖生物影响

3.4.3 水生植物影响

3.4.4 对鱼类的影响

3.4.5 对水生生物多样性影响

3.5 本章小结

第四章 嘉陵江利泽水利工程生态环境修复与保护措施

4.1 水环境修复与保护措施

4.1.1 水库水质保护措施

4.1.2 水库富营养化防治措施

4.2 水生生态修复与保护措施

4.2.1 洄游通道恢复

4.2.2 栖息地保护

4.2.3 人工增殖放流

4.2.4 资源及生态环境监测措施

4.2.5 段岩原鲤中华倒刺鲃国家级水产种质资源保护区

4.2.6 南方大口鲶国家级水产种质资源保护区

4.2.7 自然保护区保护措施

4.3 本章小结

第五章 结论与建议

5.1 主要结论

5.2 展望

致谢

参考文献

#### （2）岷江龙溪口枢纽明渠布置及通航条件模拟研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 研究现状

1.2.1 导流明渠布置原则

1.2.2 导流明渠泄流

1.2.3 导流明渠冲刷

1.2.4 导流明渠通航

1.2.5 束窄边界水流

1.3 现有研究的不足

1.4 主要研究内容

1.5 研究技术路线

第二章 工程概况

2.1 枢纽位置及河段特征介绍

2.2 坝址河段水文分析计算

2.3 枢纽建筑物组成

2.4 枢纽施工导流方式

2.5 导流建筑物设计标准

2.6 通航标准及适航评定指标

第三章 枯期施工导流及通航水流条件物理模型试验

3.1 引言

3.2 模型建立

3.2.1 模型范围

3.2.2 模型比尺

3.2.3 模型制作

3.2.4 试验量测设备

3.3 模型验证

3.4 天然情况通航水流条件

3.4.1 水力特性

3.4.2 通航水流条件分析

3.5 枯期导流河道泄流能力

3.6 枯期通航水流条件分析及船模试验验证

3.6.1 枯期施工河段流速、流态分析

3.6.2 通航水流条件分析

3.6.3 船模试验

3.7 本章小结

第四章 双侧束窄导流明渠宽度变化对明渠水流的影响分析

4.1 数学模型的建立

4.1.1 控制方程及数值解法

4.1.2 数学模型建立

4.1.3 模型验证

4.1.4 模拟工况拟定

4.1.5 模型边界条件

4.2 明渠宽度变化对沿程水面线的影响分析

4.3 明渠宽度变化对流速、流态的影响分析

4.4 本章小结

第五章 龙溪口导流明渠优化布置物理模型试验

5.1 试验工况

5.2 导流明渠宽度比选

5.2.1 沿程水面线变化

5.2.2 流速、流态变化

5.2.3 通航水流条件分析

5.3 导流明渠平面优化布置

5.3.1 试验工况

5.3.2 试验结果分析

5.4 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 本文主要结论

6.2 存在问题及展望

致谢

参考文献

在校期间发表的论文及取得的科研成果

#### （3）嘉陵江（四川段）梯级开发的多尺度健康评价研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 梯级水电开发及基本情况

1.2 水电工程的环境影响研究

1.3 河流健康评价研究

1.4 课题的提出与研究内容

1.4.1 课题提出

1.4.2 研究内容

1.4.3 主要创新点

2 嘉陵江流域及梯级航电开发基本概况

2.1 嘉陵江流域概况

2.1.1 地理位置

2.1.2 流域地势

2.1.3 气候条件

2.1.4 水资源状况

2.1.5 社会经济状况

2.2 嘉陵江梯级开发的基本概况

2.2.1 嘉陵江水能与渠化

2.2.2 嘉陵江四川段梯级航电枢纽

2.2.3 嘉陵江梯级航电开发的效益

2.3 嘉陵江环境影响因子识别

2.3.1 嘉陵江流域排污和水质问题

2.3.2 嘉陵江流域植被与水沙的问题

2.3.3 梯级航电开发的生态环境问题

2.4 本章小结

3 嘉陵江健康评价尺度与评价方法

3.1 评价尺度的选择

3.1.1 空间尺度的选择

3.1.2 时间尺度的选择

3.2 评价方法的选择

3.2.1 各尺度的评价方法

3.2.2 嘉陵江不同尺度评价方法的选择

3.3 小尺度评价方法

3.3.1 浮游生物基本概念

3.3.2 浮游生物在水生态系统中的意义

3.3.3 浮游生物多样性及微生境评价

3.3.4 浮游动物指示生物类群评价

3.4 中尺度评价方法

3.4.1 鱼类生物完整性指数(FIBI)

3.4.2 构建嘉陵江鱼类生物完整性指数 FIBI 指标体系

3.5 大尺度评价方法

3.5.1 构建嘉陵江多指标评价体系

3.5.2 确定评价指标的权重

3.6 本章小结

4 嘉陵江浮游生物指数评价

4.1 嘉陵江四川段梯级开发浮游生物研究

4.1.1 采样时间和采样点的设置

4.1.2 样品的采集与处理

4.1.3 研究方法

4.2 浮游植物群落结构及水质评价

4.2.1 水体环境状况

4.2.2 浮游植物的数量组成

4.2.3 优势种类的水平分布和季节变化

4.2.4 各断面藻类密度及时空分布情况

4.2.5 浮游植物多样性及水质评价

4.2.6 讨论

4.3 浮游动物群落结构及水质评价

4.3.1 种类组成

4.3.2 浮游动物密度及生物量

4.3.3 浮游动物的常见种

4.3.4 浮游动物的优势种

4.3.5 浮游动物生物多样性指数评价

4.3.6 讨论

4.4 浮游生物评价水质方法评估

4.5 本章小结

5 嘉陵江鱼类生物完整性指数（FIBI）评价

5.1 嘉陵江鱼类资源

5.1.1 嘉陵江鱼类资料的调查方法

5.1.2 嘉陵江鱼类区系成分的数量组成

5.1.3 嘉陵江梯级开发区渔获物组成

5.1.4 嘉陵江梯级开发区鱼类资源类型

5.1.5 嘉陵江梯级开发区鱼类生态类群及其对环境的适应

5.1.6 渔业资源现状

5.2 鱼类生物完整性指数(FIBI)评价

5.2.1 鱼类生物完整性指数(FIBI)评价结果

5.2.2 FIBI 评价梯级开发河流的可行性和发展趋势

5.3 嘉陵江梯级航电工程对鱼类影响与分析

5.3.1 水库蓄水对鱼类栖息地的影响

5.3.2 闸坝的阻隔对鱼类洄游和基因交流的影响

5.3.3 渠首、隧洞和电厂对鱼类生存的影响

5.3.4 减水河段对鱼类“三场”的影响

5.3.5 发电尾水对鱼类的影响

5.3.6 对渔业的影响

5.4 本章小结

6 嘉陵江模糊综合评价

6.1 基于模糊综合评判模型的嘉陵江健康评价方法

6.1.1 模糊综合评判模型建立的依据

6.1.2 评价指标隶属度的计算

6.1.3 模糊综合评价方法

6.2 嘉陵江梯级开发四川段健康评价

6.2.1 嘉陵江不同区段健康状况模糊评价

6.2.2 嘉陵江不同水期健康状况模糊评价

6.2.3 嘉陵江总体健康状况模糊评价

6.2.4 嘉陵江健康状况评价结果及讨论

6.3 本章小结

7 健康嘉陵江管理对策

7.1 鱼类资源的补救措施

7.1.1 鱼类栖息地保护措施

7.1.2 减缓大坝阻隔效应的措施

7.1.3 强化渔业管理

7.1.4 鱼类资源的增殖放流措施

7.1.5 加强相关科学研究

7.1.6 其它补偿措施

7.2 氮磷污染改善策略

7.2.1 水土流失治理策略

7.2.2 化肥流失治理策略

7.2.3 畜禽养殖污染治理策略

7.3 保护库区生态环境策略

8 结论与展望

8.1 主要结论

8.2 不足与展望

致谢

参考文献

附录

A. 作者在攻读博士学位期间发表的论文目录

B. 参加科研情况

#### （4）桐子壕航电工程进水口及尾水闸门门叶安装的进度控制（论文提纲范文）

1 前 言

2 进水口检修闸门安装

2.1 合同控制性进度计划

2.2 实际安装施工条件

2.3 闸门门叶应急安装方案

2.4 安装结果

3 尾水事故检修闸门的安装

3.1 合同控制性进度计划

3.2 实际安装施工条件

3.3 闸门门叶应急安装方案

3.3.1 门叶运输

3.3.2 门叶起吊设备——人字桅杆

3.4 安装结果

4 结束语

#### （5）清平水库坝基覆盖层工程地质特性的研究（论文提纲范文）

1 引 言

2 研究方法

2.1 钻 探

2.2 触 探

2.3 竖井和坑探

2.4 物 探

2.5 试 验

3 覆盖层的工程地质特性

3.1 分布特征

3.2 主要物理力学特性

(1) 压缩变形。

(2) 抗剪强度。

(3) 粉细砂地震液化评价。

(4) 渗透稳定性。

4 软基建坝的可能性评价

5 结 语

#### （7）桐子壕航电工程施工综述（论文提纲范文）

1 概 述

2 一枯及一汛施工

2.1 生产辅助系统

2.1.1 设备转移运输

2.1.2 砂石骨料系统

2.1.3 混凝土拌和系统

2.2 一期一枯导截流施工

2.2.1 戗堤横断面

2.2.2 上游围堰横断面

2.2.3 下游围堰横断面

2.3 一期一枯混凝土施工

3 “一期二枯”混凝土施工

3.1 混凝土浇筑

3.2 主要施工机械布置

3.3 厂房混凝土分层分块

4 运用新工艺、新措施、新办法

4.1 围堰结构型式的调整和优化

4.2 两大生产辅助系统的合理设计和改进

4.3 特细砂混凝土施工工艺的优化

4.4 反铲入仓浇筑工艺的应用和推广

4.5 调整和改进闸墩混凝土施工模板方案

4.6 合理引进和采用新材料、新产品

5 结 语

#### （9）桐子壕航电工程特细砂混凝土应用技术总结（论文提纲范文）

1 引 言

2 混凝土设计要求

3 混凝土原材料的优选

3.1 水泥的选用

3.2 粉煤灰的优选

3.3 骨料的选择

3.4 减水剂

4 混凝土配合比试验研究成果

5 混凝土施工配合比主要参数

5.1 粗骨料级配的选择

5.2 外加剂、粉煤灰掺量

5.3 单位用水量和砂率的确定

5.4 混凝土施工配合比

6 施工工艺的优化和实施

6.1 砂料脱水处理系统的优化设计

6.2 混凝土施工配合比的优化和调整

6.3 混凝土拌和适宜时间的确定

6.4 混凝土施工措施的完善与改进

(1) 合理进行混凝土浇筑分层分块。

(2) 修改混凝土级配, 减少单位水泥用量。

(3) 降低混凝土浇筑温度。

(4) 混凝土表面保护。

7 结 语

#### （10）嘉陵渠化铸精品 五局再创新辉煌——水电五局五分局嘉陵江渠化工程建设纪实（论文提纲范文）

1 诚信永远第一

2 追求管理创新

3 精品在于控制

4 挑战自我

5 重誉创优

6 结 语

### 四、桐子壕航电工程施工方案研究（论文参考文献）

- [1]水利工程开发对环境影响评价研究 ——以利泽水利工程为例[D]. 陈思源. 重庆交通大学, 2021

- [2]岷江龙溪口枢纽明渠布置及通航条件模拟研究[D]. 刘文骞. 重庆交通大学, 2020(01)

- [3]嘉陵江（四川段）梯级开发的多尺度健康评价研究[D]. 任丽平. 重庆大学, 2012(02)

- [4]桐子壕航电工程进水口及尾水闸门门叶安装的进度控制[J]. 刘永刚,李子兴. 水电站设计, 2007(01)

- [5]清平水库坝基覆盖层工程地质特性的研究[J]. 向彬. 四川水力发电, 2003(02)

- [6]桐子壕航电工程施工方案研究[J]. 黎昀,辜育新,王明涛. 四川水力发电, 2002(04)

- [7]桐子壕航电工程施工综述[J]. 曹文. 四川水力发电, 2002(03)

- [8]加强内部管理 促进企业发展——浅谈企业管理的几点经验[J]. 李燕明. 四川水力发电, 2002(03)

- [9]桐子壕航电工程特细砂混凝土应用技术总结[J]. 彭崇. 四川水力发电, 2002(03)

- [10]嘉陵渠化铸精品 五局再创新辉煌——水电五局五分局嘉陵江渠化工程建设纪实[J]. 孙政. 四川水力发电, 2002(03)

本文来源: https://www.ulsj.cn/article/c10f9e5c3a7ae0ed222c8bb1.html